АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27февраля  2024 г.                                                                                    № 19

О проведении профилактической операции «Жилище-2024»

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 06 октября 2003 года №131_ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», с указанием Главного управления МЧС России по Республике Мордовия, администрация Парапинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района     п о с т а н о в л я е т:

1.Провести в течении 2024 года на территории Парапинского сельского поселения профилактическую операцию «Жилище-2024» по профилактике пожаров в жилом секторе и предупреждения гибели людей.

Утвердить список и количественный состав профилактической группы задействованных в проведении подворных обходов. (приложение 1)

2.Утвердить методические рекомендации по проведении профилактических мероприятий профилактической группой, созданной в Парапинском сельском поселении (приложение2)

3.Организовать работу профилактической группы с целью проведения подворных обходов муниципального и жилого фонда для разъяснений требований пожарной безопасности и правилами эксплуатации газового, печного оборудования и электроприборов. Особое внимание уделить проверке содержания и противопожарного состояния мест проживания неблагополучных слоев населения, многодетных семей и одиноких престарелых граждан. Результаты данных обследований фиксировать подписью собственника жилья в журналах, тетрадях произвольной формы.

- Организовать распространение среди населения наглядных агитационных материалов на противопожарную тематику.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Парапинского сельского поселения                                                                          Ковылкинского муниципального района                                        Е.Е.Кечина

Приложение 1

к постановлению администрации

Парапинского сельского поселения

Ковылкинского муниципального

района Республики Мордовия

№ 19 от 27.02.2024 г.

Профилактическая группа по профилактике пожаров в жилом секторе и предупреждения гибели людей на территории Парапинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района РМ

| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кечина Елена Егоровна-руководитель | Глава Парапинского с/п | 8-927-274-97-23 |
| 2 | Канайкина Светлана Викторовна | зам.главы Парапинского с/п | 8-903-051-31-93 |
| 3 | Николаева Любовь Петровна | Ведущий специалист Парапинского с/п | 8-960-333-48-39 |
| 4 | Булавкина Елена Владимировна | заведующая МБУ «ЦБС Ковылкинского муниципального района» филиал Парапинская сельская библиотека | 8-960-332-96-37 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Парапинского сельского поселения

Ковылкинского муниципального

района Республики Мордовия

№19 от 27.02.2024 г.

Методические рекомендации по проведение профилактических мероприятий профилактической группой, созданной в

Парапинском сельском поселении

Проведение пожарно - профилактической работы в жилом фонде населенных пунктов необходимо для снижения количества пожаров в жилом секторе и погибших на них людей.                                                         
         Целью пожарно - профилактической работы в жилом секторе является снижение количества пожаров в жилых зданиях, минимизация материальных и социальных потерь от пожаров, усиление роли и повышение эффективности деятельности пожарно-профилактических групп.                                     
         Потенциальные источники пожара в жилище:

- неисправные электроприборы и электросети;

- перегрузка электросетей;

- оставленные без присмотра включенные газовые и электрические плиты и бытовая техника;

- непотушенные сигареты, спички и т.п.;

- неосторожное обращение с огнем;

- детская шалость с огнем и т.д.

Требования пожарной безопасности при пользовании печным отоплением

1. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям.

2. Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также побелить на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы.

3. Ремонт, очистку и профилактический осмотр печей должен производить квалифицированный специалист.

4. Дымовая труба печи при проходе через чердачные или междуэтажные перекрытия должна иметь утолщение кирпичной кладки (разделку) в 25 см. с дополнительной изоляцией асбестом или 38 см без изоляции (у дымохода котла водяного отопления 51 см.). Утолщение кирпичной кладки должно быть во всех случаях и у стенок печи, если печь примыкает (или находится близко) к деревянным элементам здания.

5. Печь также не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам. Между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту.

6. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент.

7. Запрещается использовать для дымоходов керамические, асбестоцементные и металлические трубы, а также устраивать глиноплетеные и деревянные дымоходы. Для этих целей должен применяться специальный огнеупорный кирпич.

8. У печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и предтопочный металлический лист, прибитый к деревянному полу, размером 50x70 см. без дефектов и прогаров.

9. В зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи рекомендуется топить 2-3 раза в день, продолжительностью не более 1,5 часа.

10. Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м. от топящейся печи. Ставить их вплотную можно спустя 4-5 часов после окончания топки.

11. Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печкой, также нельзя подсушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки белье.

12. Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или золу вблизи строений, на сухую траву. Для этого должны быть специально отведенные места, где всё выгребаемое из топок заливается водой.

13. Прекращать топить печи в зданиях и сооружениях необходимо не менее чем за 2 часа до окончания работы. В детских учреждениях с дневным пребыванием детей топить печи следует заканчивать не позднее, чем за час до прибытия детей.

14. Вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа до сна.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- использовать дрова, превышающие размер топки печи;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- использовать печи без противопожарной разделки (отступки).

- расстояние от газовой плиты до стены (перегородки) должно быть не менее пяти сантиметров; при расположении плиты у горючей стены или перегородки их обивают сталью по листовому асбесту толщиной 3-5 мм.

Требования пожарной безопасности при использовании электротехнических устройств

1. Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппаратуры, а также за целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров.

2. Запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией.

3. Запрещается завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой отделки.

4. Запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока (ламп, плиток, утюгов и т. п.), особенно в одну розетку с помощью тройника, т. к. возможна перегрузка электропроводки и замыкание.

5. Запрещается закреплять провода на газовых и водопроводных трубах, на батареях отопительной системы.

6. Запрещается соприкосновение электропроводов с телефонными и радиотрансляционными проводами, радио- и гелеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений.

7. Удлинители предназначены для временного подключения бытовой техники, после использования их следует отключать от розетки.

8. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги.

9. Необходимо пользоваться только сертифицированной электро-фурнитурой.

10. Запрещается применение самодельных электро-предохранителей (пробки, «жучки»),

11. Необходимо помнить, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов электрических проводов.

12. Признаки неисправности электропроводки:

- горячие электрические вилки или розетки;

- сильный нагрев электропровода во время работы электротехники;

- звук потрескивания в розетках;

- искрение;

- запах горящей резины, пластмассы;

- следы копоти на вилках и розетках;

- потемнение оплеток электропроводов;

- уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора.

13. Детям запрещается: трогать руками или острыми предметами открытую электропроводку, розетки, удлинители, электрошнуры, а также включать электроприборы, электротехнику в отсутствие взрослых.

14. Электрические розетки целесообразно оборудовать заглушками.

15. Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на подставки из негорючих материалов.

16. Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно высокотемпературные нагревательные приборы: электрочайники, кипятильники, паяльники и электроплитки.

17. Запрещается пользоваться электроприборами с открытыми спиралями во взрывоопасных зонах (например, в местах хранения и использования бензина, препаратов в аэрозольных упаковках).

18. Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, пластмассовые плафоны, деревянные детали мебели и пр.) ни при каких условиях не касались нагретых поверхностей электроприборов.

19. Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами.

20. Запрещается оставлять включенным электрообогреватель на ночь, тем

более рядом с постелью или другими горючими предметами.

21. При покупке электрообогревателя необходимо убедиться, что он оборудован системой аварийного выключения (на случай его перегрева или падения).

22. При включении обогревателей необходимо стараться по возможности не использовать удлинители. В противном случае нужно убедиться, что расчетная (номинальная) мощность удлинителя не меньше мощности электроприбора.

23. Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы.

24. Нельзя оставлять работающий телевизор без присмотра. При эксплуатации телевизора необходимо выполнять следующие требования:

- не устанавливайте телевизор там, где он плохо проветривается (охлаждается), т. е. вблизи отопительных приборов, в мебельной стенке и пр.;

- не закрывайте вентиляционные отверстия в задней и нижней частях корпуса;

- при установке телевизора, обязательно предусмотрите возможность быстрого и безопасного отключения его вилки от розетки; не устанавливайте его вплотную к легкогорючим материалам (тюль, занавеси, гардины и пр.);

- в случае возникновения неисправности срочно отключите телевизор от сети, вызовите специалиста;

- после выключения телевизора тумблером (кнопкой) выньте вилку шнура из розетки, тогда он будет полностью обесточен;

- уходя из дома, не оставляйте телевизор в «режиме ожидания», т. к. этот режим не является пожаробезопасным. Нужно полностью обесточить прибор (см. предыдущий пункт);

- регулярно очищайте телевизор от пыли.