Для служебного пользования

инв. №	3516 дсп

экз.

Муниципальное образование
«Большеазясьское сельское поселение» муниципального образования
«Ковылкинский муниципальный район»
Республики Мордовия

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Директор института,
доктор архитектуры	В.А.Щитинский

Главный архитектор института,
почетный архитектор РФ	И.Е.Гришечкина

Главный инженер института,
доктор экологии	Д.Х.Шалахина

Руководитель архитектурно-планировочной мастерской 2,
доктор экономики	Г.В.Алиева

Руководитель проекта	Е.Ю. Гусева

Санкт-Петербург
2010

##### Оглавление

Введение	6

1 Общие положения	8

2 Анализ состояния территории поселения и обоснования предложений по территориальному планированию	11

2.1 Общие сведения о Большеазясьском сельском поселении. Краткая историческая справка	11

2.2 Характеристика природно-климатических и инженерно-строительных условий	15

2.2.1 Климат	15

2.2.2 Гидрологическая характеристика	16

2.2.3 Рельеф и геологическое строение	17

2.2.4 Физико-геологические процессы	18

2.2.5 Гидрогеологическая характеристика	18

2.2.6 Инженерно-геологическая характеристика	19

2.2.7 Земельные ресурсы и кадастровая оценка земель	20

2.3 Комплексная оценка территории	23

2.3.1 Система планировочных ограничений	23

2.4 Население и расселение	28

2.4.1 Современная демографическая ситуация	28

2.4.2 Прогноз численности населения	30

2.4.3 Расселение	31

2.5 Экономическая база развития Большеазясьского сельского поселения. Современное состояние и прогноз развития	31

2.5.1 Экономическая база	31

2.5.2 Агропромышленный комплекс	32

2.5.3 Рекреация и туризм	33

2.6 Основные направления градостроительного развития территории поселения	33

2.6.1 Планировочная организация территории	33

2.6.2 Функциональное зонирование территории	34

2.6.3 Архитектурно-пространственная организация территории	36

2.7 Жилищный фонд	36

2.7.1 Современное состояние	36

2.7.2 Проектные решения	37

2.8 Культурно-бытовое обслуживание населения	39

2.8.1 Образование	42

2.8.2 Здравоохранение	42

2.8.3 Культура	43

2.8.4 Физкультура и спорт	43

2.8.5 Торговля и общественное питание	43

2.8.6 Садово-дачные объединения	43

2.8.7 Кладбища	44

2.9 Транспортная инфраструктура	44

2.9.1 Автомобильные дороги	44

2.9.2 Автомобильный транспорт	46

2.9.3 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств	46

2.9.4 Улично-дорожная сеть Большеазясьского сельского поселения	48

2.9.5 Пассажирский транспорт Большеазясьского сельского поселения	49

2.10 Инженерная инфраструктура	51

2.10.1 Водоснабжение	51

2.10.2 Водоотведение	59

2.10.3 Энергоснабжение	64

2.10.4 Инженерная подготовка территории	75

2.11 Состояние и охрана окружающей среды	77

2.11.1 Состояние и охрана воздушного бассейна	77

2.11.2 Состояние и охрана водных ресурсов	79

2.11.3 Санитарная очистка территории	81

2.12 Зеленые насаждения	82

2.13 Лесные насаждения	84

3 Баланс территории	85

4 Планируемое изменение границ населенных пунктов	87

5 Риск уязвимости территории от опасных явлений природного и техногенного характера ДСП	88

5.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	88

5.2 Чрезвычайные ситуации природного характера	89

5.3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	92

6 Первоочередные градостроительные мероприятия до 2015 года	96

6.1 Население	96

6.2 Жилищное строительство	96

6.3 Развитие социальной инфраструктуры	96

6.4 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры поселения	96

6.5 Транспортная инфраструктура	97

6.5.1 Автомобильные дороги	97

6.6 Развитие инженерной инфраструктуры	97

6.6.1 Водоснабжение	97

6.6.2 Электроснабжение	97

6.6.3 Теплоснабжение	98

6.7 Охрана окружающей среды	98

6.8 Зеленые насаждения	98

7 Сводные технико-экономические показатели мероприятий по территориальному планированию поселения	99

##### Состав проектных материалов

Проект Генерального плана муниципального образования «Большеазясьское сельское поселение» муниципального образования «Ковылкинский район» Республики Мордовия состоит из «Положений о территориальном планировании» и соответствующих карт (схем), а также содержит материалы по обоснованию проекта.

Положения о территориальном планировании

Пояснительная записка №3517 1 экз., имеющая в своем составе:

- цели и задачи территориального планирования,

- мероприятия по территориальному планированию.

Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инвентарный номер | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Схема современного использования территории поселения | 1:25000 | 7771 | 1 |
|  | Схема ограничений территорий поселения. Схема защиты территорий поселения от опасных природных и техногенных воздействий | 1:25000 | 7772 | 1 |
|  | Схема планируемого развития территории поселения. Схема границ планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения и иных объектов, планируемых для включения в федеральные и республиканские адресные инвестиционные и целевые программы | 1:25000 | 7773 | 1 |
|  | Село Большой Азясь. Схема современного использования территории. | 1:2000 | 7774 | 1 |
|  | Село Большой Азясь. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства. | 1:2000 | 7775 | 1 |
|  | Населенные пункты Большеазясьского сельского поселения. Схема современного использования территории | 1:5000 | 7776 | 1 |
|  | Населенные пункты Большеазясьского сельского поселения. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития. Схема планируемого размещения объектов капитального строительтсва | 1:5000 | 7777 | 1 |

Материалы по обоснованию

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Большеазясьского сельского поселения состоит из следующих блоков:

Пояснительная записка №7750

Графические материалы

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инвентарный номер | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Схема современного использования территории поселения | 1:25000 | 7743 | 1 |
|  | Схема ограничений территорий поселения. Схема защиты территорий поселения от опасных природных и техногенных воздействий | 1:25000 | 7744 | 1 |
|  | Схема планируемого развития территории поселения. Схема границ планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения и иных объектов, планируемых для включения в федеральные и республиканские адресные инвестиционные и целевые программы | 1:25000 | 7745 | 1 |
|  | Село Большой Азясь. Схема современного использования территории. | 1:2000 | 7746 | 1 |
|  | Село Большой Азясь. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства. | 1:2000 | 7747 | 1 |
|  | Населенные пункты Большеазясьского сельского поселения. Схема современного использования территории | 1:5000 | 7748 | 1 |
|  | Населенные пункты Большеазясьского сельского поселения. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства | 1:5000 | 7749 | 1 |

Электронный носитель №1521-к с графическими материалами и пояснительной запиской.

# Введение

Генеральный план муниципального образования «Большеазясьское сельское поселение» муниципального образования «Ковылкинский муниципальный район» Республики Мордовия выполнен коллективом ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» на основании муниципального контракта от 8 июня 2009 года по заданию Администрации муниципального образования «Ковылкинский муниципальный район».

Проект выполнен на оцифрованной топографической основе в М 1:25000, предоставленной Администрацией Ковылкинского муниципального района.

##### Проект Генерального плана Большеазясьского сельского поселения разработан творческим коллективом архитектурно-планировочной мастерской № 2 (АПМ-2)

Руководитель АПМ-2	Г.В.Алиева

Главный архитектор проекта	Е.Ю.Гусева

Главный инженер проекта	инженер О.В.Воронова

##### Основные разделы Генерального плана выполнены:

Основные постановочные положения и идеи Генерального плана:

экономист Д.М.Стафеев

Анализ социально-экономического развития Большеазясьского сельского поселения и этапы его развития:	экономист Д.М. Стафеев

Комплексный градостроительный анализ территории поселения:

инженер О.В.Воронова,

инженер Н.А. Логанчева,

инженер Е.В.Дымская,

инженер А.Д.Гребенюк,

инженер И.О.Рогов

инженер Н.С. Елисеева

инженер А.В.Морозова

Анализ современного использования территории поселения и определение потребности в территориях для развития Большеазясьского сельского поселения на перспективу:	архитектор Е.Ю.Гусева,

экономист Д.М.Стафеев,

Градостроительное развитие Большеазясьского сельского поселения:

архитектор Е.Ю.Гусева,

экономист Д.М.Стафеев,

инженер Н.А. Логанчева,

инженер В.А.Морозов

инженер О.В.Воронова,

инженер Н.С. Елисеева,

инженер Е.В.Дымская,

инженер А.Д.Гребенюк,

инженер И.О.Рогов

инженер А.В.Морозова

Современное состояние и концепция развития транспортной инфраструктуры:

инженер Н.А. Логанчева.

Развитие систем инженерной инфраструктуры:	инженер А.Д.Гребенюк,

инженер Е.В.Дымская,

Охрана окружающей среды:	инженер О.В.Воронова.

Организация зеленых насаждений:	инженер А.В.Морозова.

Риск уязвимости территории от ЧС природного и техногенного характера:

инженер И.О.Рогов.

Графическое исполнение чертежей:	инженер. Б.Е.Мальченко

инженер С.В. Адамович

Компьютерная верстка пояснительной записки	специалист О.Е.Семенова

# Общие положения

Разработка Генерального плана МО Большеазясьское сельское поселение велась в соответствии с требованиями действующих федеральных и республиканских законодательных актов, в том числе:

Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ,

Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ,

Лесного Кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ,

Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ,

Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,

Федерального закона от 08.10.2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ»,

Федерального закона РФ от 10.12.2007 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,

Федерального закона от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

Федерального закона от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,

Федерального закона от 21.12.2004 года №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»,

Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Постановления Правительства РФ от 16.01.2010 № 2 «Об утверждении Положения о порядке согласования с федеральным органом охраны объектов культурного наследия проектов генеральных планов поселений и городских округов, проектов документации по планировке территории, разрабатываемых для исторических поселений, а также градостроительных регламентов, устанавливаемых в пределах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны»;

Постановления Правительства РФ от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Постановления Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований»;

Постановления Правительства РФ от 25.12.2006 № 804 «Об утверждении Положения о совместной подготовке проектов документов территориального планирования, а также о составе, порядке создания и деятельности комиссии по совместной подготовке проектов документов территориального планирования»;

Постановления Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

Постановления Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

других федеральных законов и нормативно-правовых актов.

При подготовке Генерального плана МО «Большеазясьское сельское поселение» учитывались рекомендации следующих документов:

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений,

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»,

СНиП 11-02-96 «Инжерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения»,

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,

СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»,

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,

СНиП 2.04.07-86* Методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений,

СНиП 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Генеральный план МО «Большеазясьское сельское поселение» разработан в административных границах МО «Большеазясьское сельское поселение» Ковылкинского района Республики Мордовия.

В Генеральном плане учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Генеральный план МО «Большеазясьского сельское поселение» Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия разработан:

с учетом результатом рассмотрений проекта с Заказчиком,

с учетом предложений заинтересованных организаций и отдельных землепользователей.

В составе Генерального плана выделены следующие временные сроки его реализации:

первая очередь Генерального плана – 2015 год;

расчетный срок Генерального плана – 2030 год;

перспектива, за пределами расчетного срока Генерального плана, для которой сформулированы основные направления стратегии градостроительного развития.

Проектные предложения Генерального плана на первую очередь и на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, для разработки Правил землепользования и застройки.

# Анализ состояния территории поселения и обоснования предложений по территориальному планированию

## Общие сведения о Большеазясьском сельском поселении. Краткая историческая справка

Большеазясьское сельское поселение расположено в северо-западной части Ковылкинского муниципального района. В западной и северной части поселение граничит с Торбеевским, Атюрьевским и Краснослободским районами Республики Мордовия. В восточной, северной и южной частях поселение граничит с другими сельскими поселениями Ковылкинского муниципального района.

В современных границах поселение образовано  20 мая 2008 г, когда, согласно закону Республики Мордовия N 43-З « О преобразовании некоторых муниципальных образований Ковылкинского муниципального района и административно-территориальных единиц Ковылкинского района Республики Мордовия», три сельских поселения (Большеазясьское, Староаллагуловское и Михайловское) были преобразованы в одно муниципальное образование – Большеазясьское сельское поселение с центром в селе Большой Азясь.

Площадь земель муниципального образования «Большеазясьское сельское поселение составляет 14038 га, что составляет порядка 7% территории Ковылкинского муниципального района.

Климат Ковылкинского района, и Большеазясьского сельского поселения в том числе, умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Территория Большеазясьского сельского поселения относится к бассейну притоков  р. Мокши, правому притоку р. Оки. Крупнейшая река – Б. Азясь. Рельеф представляет собой холмистую равнину с четко выраженными эрозионными формами.

Общая численность населения составляет 904 человека (2010 год). На территории поселения расположено 10 населенных пунктов. Крупнейшие из них – с. Большой Азясь и с. Михайловское.

Расстояние между административным центром района г. Ковылкино и административным центром Большеазясьского сельского поселения – 29 км.

Более подробно краткая историческая справка о каждом населенном пункте представлена ниже.

Село Большой Азясь

Большой Азясь - русское село в Ковылкинском районе. В "Списке населенных мест Пензенской губернии" (1869 г.) Большой Азясь - село владельческое из 168 дворов Краснослободского уезда. Названо по одноименной реке, на берегу которой оно расположено. В середине XIX века на полноводной лесной реке Большой Азясь в Краснослободском уезде находились восемь населенных пунктов: село Большой Азясь (с выселком Авциловским), село Михайловское, село Сутягино, (Куркино), село Украинцево, деревня Колычевка, деревня Засецкое, деревня Старая Резеповка, деревня Поникедовка. Гидротопоним Азясь встречался и в Мокшанском уезде: река Азясь, село Азясь-Никольское, село Азясь-Успенское, село Азясь - Богородское, деревня Андреевский Азясь.

Деревня Новые Ржавцы

Новые Ржавцы (Од Шямонь, Шямень Веле) - мокшанский поселок в Ковылкинском районе. Основан в начале 30-ых годов ХХ века переселенцами из деревни Ржавцы (Шямень). Происхождение названия связано с русским словом ржавец "стоячее болото с застойной и ржавой водой, ручей из такого болота, источник, дающий воду с окислами железа, низкие болотистые поймы или побережья озер с краснобурой водой". Определение новые указывает, что рядом находится другой населенный пункт с этим же названием - Старые Ржавцы.

Деревня Родькино

Родькино (Родявеле) - мокшанская деревня в Ковылкинском районе. Находится на ручье Шямонь. В "Списке населенных мест Пензенской губернии" (1869 г.) Родкино (Родивеля) - деревня казенная из 10 дворов Краснослободского уезда. Название-антропоним: его происхождение связано с именем Родя (Родион) - основателя населенного пункта. Это имя и ныне встречается к основе распространенной среди мордвы фамилии Родькиных (например, сказительница Елена Родькина, писатель Степан Родькин).

Деревня Сейтяновка

Сейтяновка (Цятна Веле) - мокшанское село в Ковылкинском районе. Находится на речке Малый Азясь. В "Списке населенных мест Пензенской губернии" (1869 г.) Сейтяновка - деревня казенная из 45 дворов Краснослободского уезда. Название-антропоним: оно связано с дохристианским именем Цятна (Сатнай).

Село Старое Мамангино

Старое Мамангино (Сире Маманя) - мокшанское село в Ковылкинском районе. Находится на речке Большой Азясь. В "Списке населенных мест Пензенской губернии" (1869 г.) Старое Мамонгино (Мангина) - деревня казенная из 42 дворов Красносдободского уезда. Относится к числу наиболее древних поселений в Примокшанье. "А по писцовым книгам Михаила Пустошкина 160 (1652) году написано: деревня Мамангино (Анимара тож) ка ржавце на Азарнячке, а в ней мордвы 44 дворов, в них людей тоже, пашни паханные 90 десятин. а в дву потомуж, да нераспашной земли ковыли 310 десятин, сенных покосов по речке Большому Азясу ж дубровам 1610 копен" (ЦГАДА, ф. 1239, оп. 3, ч. 62, д. 36299) л. 6). Название-антропоним тюркского происхождения: оно восходит к имени Мама (Мамай), к которому присоединяется мокшанский суффикс субъектинной оценки - нга.

Село Сутягино

Сутягино - русское село в Ковылкинском районе. Находится на реке Большой Азясь. В "Списке населенных мест Пензенской губернии" (1869) Сутягино (Куркино) - село казенное из 81 двора Краснослободского уезда. Происхождение названия связано с русским архаическим словом сутяжить "спорить по суду". Это подтверждается и документами. В одном из них сообщается: "Их предки жили Троицкого острогу в с. Старом Сутягине близ деревни Волгапины и из того села вышли жить на свои тяглые земли, а их старинного пустошью дворами и огородными усадьбами завладели Троицкого Острогу Преображенского монастыря старцы строитель Стефан з братьею. А в писцовых книгах 140 (1632) года Игнатия Мономахова та пустошь сутягинская написана за деды и отцы их. Велено землею освидетельствовать, землей владеть крестьянам, а монастырю отказать" (ЦГАДА, ф. 1326, Оп. 2, д. 524, лл. 86 - 87). Из этого следует, что Сутягино отселилось из села Старое Сутягино после 1632 года.

Село Михайловское

Михайловское - русское село в Ковылкинском районе. Находится на реке Мокша. В "Списке населенных мест Пензенской губернии" (1869 г.) Старое Тезиково (Михайловское) - село казенное из 45 дворов Наровчатского уезда. Первое название фамильного происхождения. Тезиковы были служилыми людьми и основателями населенного пункта. Второе название дано по церковному празднику (Михайлов день).

Село Старое Аллагулово

Старое Аллагулово - татарское село в Ковылкинском районе. Находится на реке Виндрей. В "Списке населенных мест Тамбовской губернии" (1866 г.) Аллагулово - деревня казенная из 216 дворов Краснослободского уезда. Основано в первой половине XVII века. В актовом документе 159 (1651 г.) года сообщается, что служилым крещеным и некрещеным татарам выделены земли однодворцев из деревни Чепурновки (ЦГАДА, ф. 1326, оп. 2, д. 545, л. 26). Название-антропоним: Аллагуловы были первопоселенцами, основателями населенного пункта.

Деревня Малая Ивановка

Малая Ивановка - русская деревня в Ковылкинском районе. Находится на речке Шуструй. В "Списке населенных мест Пензенской губернии" (1869) Малая Ивановка село казенное из 48 дворов Краснослободского уезда. Название фамильно-именного происхождения: к ним относятся названия, имеющие в качестве производящей основы фамилию или имя лица, связанного с именуемым объектом по рождению, по деятельности, принадлежностными отношениями и т. д. В середине XIX века в Краснослободском уезде было несколько населенных пунктов с этим названием (Ивановка Большая на Юнке, Ивановка Малая на Шуструе, Ивановка Новая на Ликинье). Определения большая, малая, новая даны в целях дифференциации одноименных населенных пунктов.

## Характеристика природно-климатических и инженерно-строительных условий

### Климат

Климат на территории рассматриваемого поселения умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой.

Средняя годовая температура +3,9°С. Наиболее теплым месяцем в году является июль с максимальной температурой +38°С, самым холодным – январь с абсолютной минимальной температурой -46°С. Переход через 0°С осуществляется с 1 по 6 апреля. Зимний сезон продолжается 5 месяцев – с ноября по март. Высота снежного покрова до 35 см. но бывают и бесснежные зимы.

Атмосферных осадков в год в среднем выпадает 430-350 мм. Среднемесячное количество осадков колеблется в пределах от 23 до 64 мм, суточный максимум достигает 5-14 мм.

Раннее нарушение снежного покрова – 17 марта, а позднее – 27 апреля.

Господствующие направления ветров с запада, юго-запада и юга. Эти ветры, идущие со стороны Атлантического океана и его морей, приносят в район наибольшее количество атмосферных осадков.

Рисунок 2.2-1 Роза ветров с. Большой Азясь

Средняя за год скорость ветра 4,7 м/с. Обычно летом ветер ослабевает (в июле – 4,0 м/с, в августе – 3,9 м/с), осенью усиливается и в холодный период достигает своего максимума (ноябрь – 5,4 м/с, март – 5,5 м/с). Более сильными бывают ветры западные, юго-западные и южные, т.е. преобладающих направлений. В целом во все сезоны средняя скорость ветра в 65-70 % случаев не превышает 5 м/с, в 25-30 % составляет 6-11 м/с.

##### Выводы

- Территория Большеазясьского сельского поселнения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения для низких источников выбросов.

- Климатические условия планировочных ограничений не вызывают. Но в зимний период рекомендуются защитные сооружения путей сообщения от южных и юго-восточных ветров, при которых наиболее часто возникают метели.

- Территория относится к строительно-климатическому району I В.

- Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны соответственно: -33 -34° и -5,2 -6,2°. Продолжительность отопительного периода 216-241 день.

- Глубина промерзания почвы: средняя от 70-94 см, наибольшая – 168 см.

### Гидрологическая характеристика

Гидрография поселения представлена р. Б. Азясь и её притоками, которая является притоком р. Мокши.

Долины рек асимметричные и извилистые, в основном трапецеидального поперечного профиля. Реки мелководны, преобладающие глубины 0,4-2,0 м. На перекатах глубины повсеместно менее 0,5-1,0 м. Скорость течения изменяется от 0,2 до 0,4 м/сек на плесах, от 0,8 до 1,2 м/сек на перекатах.

Летне-осенняя межень устанавливается обычно к середине мая–первой половине июня. Заканчивается летне-осенняя межень в середине сентября, октябре и очень редко в ноябре. Продолжительность межени в разные годы различна и изменяется в широких пределах – от 60 до 180 дней.

Минимальный сток на реках наблюдается в период летне-осенней и зимней межени. Наименьший сток обычно бывает в зимний период.

Ледовые явления начинаются с образования заберегов и наступают в среднем в первой половине ноября. Замерзают реки в конце октября - начале ноября, вскрываются – во второй половине апреля – начале мая. Устойчивый ледовый покров держится 4–5 месяцев. Толщина льда достигает 85 см, реже – 115 см.

##### Выводы

- Реки, протекающие по территории поселения относятся, к малым водотокам.

- Перспективным направлением использования поверхностных водных объектов является рекреация.

### Рельеф и геологическое строение

Территория сельского поселения в рельефе представляет собой холмистую моренную равнину с четко выраженными эрозионными формами. Морфологически эта часть территории представляет собой сочетание генетически однородных поверхностей: водоразделов, их склонов, речных террас, разнообразными микроформами рельефа в их пределах. Абсолютные отметки высот рассматриваемой территории колеблются в широких пределах: от 125-129 м до 145-150 м.

На территории поселения протекает р. Б. Азясь с притоками. Поверхность долины ровная, с незначительным уклоном в сторону русла. Надпойменные террасы в рельефе выражены слабо. Абсолютные отметки поймы составляют 125-129 м. Пойма характеризуется неровным, холмистым рельефом. Склоны оснований долины реки преимущественно пологие, крутизной до 10%, террасированные, с наличием проток, озер. Междуречья широкие, с умеренно крутыми до 15% склонами, изрезанные густой овражно-балочной сетью.

Рассматриваемая территория располагается в пределах Русской платформы – обширного участка земной коры, который обладает сравнительно малой подвижностью. В геологическом строении рассматриваемой территории принимают как коренные породы, так и отложения четвертичного периода. Коренные породы представлены отложениями юры и мела.

Отложения юрского периода развиты по долине реки, представлены песчано-глинистыми образованиями. Коренные породы поселения повсеместно перекрыты четвертичными отложениями, представленными аллювиально-делювиальными и аллювиальными образованиями.

Элювиально-делювиальные отложения, развитые на пологих водораздельных склонах и надпойменных террас, представлены суглинками и глинами с редкими прослоями песков супесей. Мощность отложений составляет от 2-3 м до 3-10 м.

Древние аллювиальные отложения, слагающие первую и вторую надпойменные террасы, представлены песчано-глинистыми отложениями, имеющие в своем составе прослои и линзы суглинков, супесей, гравия, иловых глин и торфа. Мощность отложений составляет 30-35 м.

Аллювиальные отложения третьей надпойменной террасы представлены переслаиванием различных песков, супесей и суглинков с включением гальки и гравия. Современные аллювиальные отложения, слагающие пойменную террасу, представлены суглинками, супесями, илистыми отложениями с включением мелкого гравия.

### Физико-геологические процессы

Из неблагоприятных физико-геологических процессов развитие получил процесс овражной эрозии в долинах рек. Развитию этого процесса способствует целый ряд факторов: ливневые осадки, холмистый характер рельефа, распространение легко размываемых отложений.

Основными рекомендациями по предупреждению развития опасных экзогенных геологических процессов являются следующие:

- в оврагах предусматривать соответствующую систему дренажей;

- при близком залегании подземных вод предусматривать дренажную систему, обеспечивающую отвод грунтовых вод от проектируемых сооружений и защиту территории от подтопления;

- для целей закрепления грунта, предотвращения его размыва и образования промоин производить засыпку всех искусственных выемок, выполнять одернование и озеленение спланированной поверхности участка

- на участках развития оврагов осуществить регулирование поверхностного стока, произвести закрепление их вершин с помощью лотков и перепадов.

### Гидрогеологическая характеристика

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория относится к Приволжско-Хопёрскому артезианскому бассейну. Водоносные горизонты приурочены ко всему разрезу осадочного комплекса. Основными водоносными горизонтами являются подземные воды, заключенные в четвертичных и коренных породах: водоносный нижнечетвертично-современный аллювиальный горизонт (комплекс) и водоносный нижнекаменноугольный терригенно-карбонатный комплекс.

Водоносный нижнечетвертично-современный аллювиальный горизонт (комплекс) приурочен к долинному комплексу (пойма, I-III надпойменные террасы). Мощность обводненных пород составляет 10-22 м. Глубина залегания горизонта колеблется от 0,5 до 27 м. Подземные воды безнапорные. По химическому составу гидрокарбонатно-сульфатно-магниевые, пресные с минерализацией 0,05-0,9 г/дм³. Дебиты родников изменяются от 0,01 до 0,5 л/с. Водоносный горизонт используется с помощью скважин и колодцев.

Водоносный нижнекаменноугольный терригенно-карбонатный комплекс залегает на глубине от 50 до 110 м. Водообильность горизонта характеризуется преобладающими удельными дебитами скважин от 1,0 до 5,0 л/с.

По химическому составу воды пресные. Является основным водоносным горизонтом, на котором базируется хозяйственно-питьевое водоснабжение рассматриваемой территории.

Глубина скважин составляет 100 м, суммарный средний расход скважин 8 тыс. м³/сут. Расход воды в скважинах может быть увеличен. Однако, для определения эксплуатационных запасов, на рассматриваемой территории необходимо произвести гидрологические изыскания.

##### Выводы

- истощения и загрязнения подземных вод не отмечается;

- эксплуатируемые водоносные горизонты залегают на сравнительно больших глубинах, с поверхности надежно перекрыты водоупорными отложениями, поэтому вероятность загрязнения их практически отсутствует;

- подземные воды водоносных комплексов (горизонтов) имеют перспективу для водоснабжения малых и средних потребителей;

- для решения вопроса перевода рассматриваемой территории на подземные источники водоснабжения  необходимо проведение гидрологических изысканий с утверждением запасов подземных вод.

### Инженерно-геологическая характеристика

В основу раздела положен пофакторный анализ природных и техногенных ограничений, в границах которых устанавливается определенный режим градостроительной деятельности. Целью настоящего раздела является оценка территории по степени ее благоприятности и опасности для градостроительного освоения. В пределах рассматриваемой территории выделены:

- территории благоприятные для строительства;

- территории, ограниченно благоприятные для строительства;

- территории, неблагоприятные для строительства.

Характеристика инженерно-геологических условий отражена на Схеме  с отображением результатов комплексного анализа территории. Использование ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий допускается только после проведения инженерных мероприятий, при соответствующем технико-экономическом обосновании.

К территориям благоприятным для строительства, отнесены участки, которые характеризуются уклонами поверхности до 10%. Глубина залегания грунтовых вод составляет более 2-х метров. На данных территориях возможно распространение верховодки.

К территориям ограничено благоприятным для строительства отнесены:

- участки с уклоном поверхности от 10 до 20 %;

- заболоченные участки с мощностью торфа до 2-х метров.

К территориям неблагоприятным для строительства отнесены:

- участки с уклоном поверхности более 20%;

- заболоченные участки с мощностью торфа более 2 м;

- овраги и обрывы.

Градостроительное освоение этих территорий является экономически нецелесообразным из-за большой стоимости и объемов мероприятий по инженерной подготовке.

##### Выводы

- оценка территории поселения произведена для жилищного и общественного строительства. Характеристика инженерно-геологических условий отражена на Схеме «Схема результатов комплексного развития территории», масштаб 1:5000;

- рассматриваемая территория характеризуется, в основном, благоприятными условиями для освоения;

- использование ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий допускается только после проведения инженерных мероприятий, при соответствующем технико-экономическом обосновании; такие территории развиты в долинах рек, в центральной и южной части поселения в виде локальных участков;

- экзогенные геологические процессы на рассматриваемой территории либо не зафиксированы, либо характеризуются преимущественно слабой, реже средней интенсивностью (эрозионные процессы, оврагообразование (долины рек) и процессы заболачивания);

- основаниями для зданий и сооружений будут служить суглинки с расчетным сопротивлением 2,0-3,0 кг/см², песками с расчетным сопротивлением 1,5-2,0 кг/см², в зависимости от водонасыщенности и влажности, глинами с расчетным сопротивлением 2,5 кг/см².

### Земельные ресурсы и кадастровая оценка земель

Настоящий раздел составлен на основе материалов, предоставленных Администрацией МО «Большеазясьское сельское поселение», в соответствии с Градостроительным, Земельным и Лесным кодексами РФ, а также с учетом федерального, регионального и местного законодательства.

Большеазясьское сельское поселение входит в состав Ковылкинского муниципального района республики Мордовия.

Территория МО «Большеазясьское сельское поселение» представлена:

- землями населенных пунктов (населенные пункты Старое Аллагулово, Малая Ивановка, Михайловское, Сутягино, Старое Мамангино, Сейтяновка, Большой Азясь, Родькино, Новые Ржавцы);

- землями сельскохозяйственного назначения;

- землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, информатики, землями обороны, безопасности и иного специального назначения;

- землями лесного фонда;

- землями водного фонда.

Таблица 2.2-1 Распределение земельного фонда Большеазясьского сельского поселения по категориям земель

| № п/п | Категория земель | Общая площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 12962,4 | 92,4 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 727,8 | 5,2 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 84,1 | 0,6 |
| 3.1 | земли транспорта | 75,0 | 0,5 |
| 3.2 | земли энергетики, обороны и безопасности и пр. | 3,0 | 0,0 |
| 3.3 | земли иного специального назначения | 6,1 | 0,1 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий | - | - |
| 5. | Земли водного фонда | 171,8 | 1,2 |
| 6. | Земли лесного фонда | 86,4 | 0,6 |
| 7. | Земли запаса | - | - |
| - | Итого земель в административных границах: | 14032,5 | 100,0 |

Большую часть территории поселения занимают земли сельскохозяйственного назначения – 12962,4 га (92,4 %), земли населенных пунктов –727,8 га (5,2 %), земли водного фонда – 171,8 га (1,2 %), земли промышленности, транспорта, энергетики и пр. – 84,1 га (0,6 %), земли лесного фонда – 86,4 га (0,6 %).

Рисунок 2.2-2. Структура земель поселения

Категорию земель населенных пунктов составляют 19 населенных пунктов.

Таблица 2.2-2. Населенные пункты в границах поселения с указанием их площади на основе обмера территории

| № | Наименование населенного пункта | Площадь населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |
|  | Большой Азясь | 92,3 |
|  | Малая Ивановка | 33,1 |
|  | Михайловское | 190,2 |
|  | Сутягино | 107,2 |
|  | Старое Мамангино | 33,6 |
|  | Сейтяновка | 27,1 |
|  | Старое Аллагулово | 146,5 |
|  | Родькино и Новые Ржавцы | 97,8 |
| - | Всего | 727,8 |

Согласно п. 1 ст. 83 Земельного кодекса РФ «землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов».

Территория в границах населенных пунктов находится в ведении администрации поселения и может быть использована по ее усмотрению в целях получения дохода. В результате предоставления земельных участков в аренду администрация может пополнить свой бюджет за счет земельного налога, но с учетом соблюдения вида разрешенного использования предоставляемых земельных участков.

## Комплексная оценка территории

### Система планировочных ограничений

Анализ территориальных ресурсов территорий сельского поселения и оценка возможностей перспективного градостроительного развития поселения выполнены с учетом действующей системы планировочных ограничений.

Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- СЗЗ от инженерно-технических и санитарно-технических объектов;

- Придорожные полосы от автомобильных дорог;

- Охранные коридоры коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП), водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- Месторождения полезных ископаемых (территории нормативного недропользования).

##### Санитарно-защитные зоны от производственно-коммунальных объектов

В проекте проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах проектируемой территории, оказывающих воздействие на окружающую среду и здоровье населения, а также их СЗЗ.

На территории сельского поселения отсутствуют промышленные предприятия.

Нормативные СЗЗ объектов установлены на основании действующих нормативных документов:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция),

- Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.0701-89*. М., 2000 г.

Таблица 2.3-1 Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон, определённые в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)

| Разрешенные виды использования | Запрещенные виды использования |
| --- | --- |
| Сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания; Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство Пожарные депо Бани Прачечные Гаражи Площадки индивидуальной стоянки автомобилей и мотоциклов Автозаправочные станции Здания, управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием данного предприятия Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия Сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта Транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы Артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды Канализационные насосные станции Сооружения оборотного водоснабжения Питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и СЗЗ | Жилые дома Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки Предприятия пищевой промышленности, а также по производству посуды, тары, оборудования и т.д. для пищевой промышленности, склады готовой продукции Предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды Спортивные сооружения общего пользования Парки Образовательные учреждения Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования |

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Представление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Роспотребнадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методами расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

##### Санитарно-защитные зоны от инженерно-технических и санитарно-технических объектов

На территории поселения установлены следующие санитарно-защитные зоны объектов санитарно-технического, инженерно-технического назначения, защитные коридоры инженерных и транспортных коммуникаций:

- Кладбища. СЗЗ установлены в соответствии с нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), «Рекомендация по проектированию объектов ритуального назначения», М., 1996 г.

- Котельные – СЗЗ – 50 м.

- Скотомогильник. СЗЗ установлены в соответствии с нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция). СЗЗ – 1000 м.

##### Придорожные полосы от автомобильных дорог

Придорожные полосы автомобильных дорог – до 25 м.

Размеры придорожных полос установлены в соответствии с федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

##### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водные объекты на проектируемой территории представлены рекой Б. Азясь и ее притоками.

Ширина водоохраной зоны (ВОЗ) и прибрежной защитной полосы (ПЗП) в проекте генерального плана принята в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, подписанным президентом РФ 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (статья 65).

Согласно Водному кодексу устанавливаются следующие нормативные водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Таблица 2.3-2 Нормативные водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов на территории Большеазясьского сельского поселения.

| Водный объект | Ширина ВОЗ, м | Ширина ПЗП, м |
| --- | --- | --- |
| р. Большая Азясь | 100 | 50 |
| малые реки | 50 | 50 |
| ручьи | 50 | 50 |
| озера площадью более 0,5 км2 | 50 | 50 |

Приведенные в таблице (Таблица 2.3-2) ВОЗ и ПЗП отражены на «Схеме зон с особыми условиями использования территории» Генерального плана Большеазясьского сельского поселения.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, организуемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего определенным видам водопользования, имеют установленные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые указаны в Водном кодексе Российской Федерации.

Таблица 2.3-3 Регламент хозяйственной деятельности в прибрежных защитных и водоохранных зонах

| Зона | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная зона | - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| Прибрежная защитная полоса | - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн. | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

##### Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. ЗСО I, II, III поясов источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения включают три пояса (в СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84*):

I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору,

II-III пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

ЗСО водозаборов Большеазясьского сельского поселения показаны на «Схеме зон с особыми условиями использования территории».

Границы ЗСО установлены следующие:

ЗСО I пояса:

Подземные водозаборы:

ЗСО II пояса:

для подземных водозаборов – расчетные в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

ЗСО III пояса:

для подземных водозаборов – расчетные в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

В таблице (Таблица 2.3-4) представлены ограничения на использование территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Таблица 2.3-4 Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.027-95, СНиП 2.04.02-84)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | -все виды строительства; -проживание людей; -посадка высокоствольных деревьев | - ограждение; - планировка территории; - озеленение; - отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС; - рубки ухода и санитарные рубки |
| II пояс ЗСО | - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных отходов, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод. | - купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации; - рубки ухода и санитарные рубки леса; - новое строительство с организацией отвода стоков на КОС; - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Роспотребнадзором; - отведение сточных вод, отвечающих гигиеническим требованиям; - санитарное благоустройство территории населенных пунктов. |
| III пояс ЗСО | - отведение загрязненных сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям. | - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Роспотребнадзором; - использование химических методов борьбы с эфтрофикацией водоемов; - рубки ухода и санитарные рубки леса; - отведение сточных вод, отвечающих нормативам; - санитарное благоустройство территории. |

##### Месторождения полезных ископаемых

Ограничения, связанные с нормативным недропользованием и инженерно-строительными условиями, приведены в разделе «Инженерно-геологическая характеристика».

## Население и расселение

### Современная демографическая ситуация

На 01.01.2010 г. общая численность населения Большеазясьского сельского поселения составляет 904 человека.

Таблица 2.4.1.1.  Численность населения населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения на 2010 год

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность постоянно проживающего населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Большой Азясь | 254 |
|  | Сутягино | 64 |
|  | Родькино | 45 |
|  | Новые Ржавцы | 74 |
|  | Сейтяновка | 92 |
|  | Старое Мамангино | 4 |
|  | Михайловское | 217 |
|  | Старое Аллагулово | 129 |
|  | Малая Ивановка | 25 |
| - | Итого: | 904 |

Также на территории расположен населенный пункт без постоянного населения (с. Укранск).

В последние годы, согласно данным Администрации Большеазясьского сельского поселения, для поселения характерно снижение численности населения. Средний темп сокращения численности населения составляет порядка 32 человек в год.

Основной причиной сокращения численности населения стало превышение уровня смертности над уровнем рождаемости. Сальдо миграции на территории поселения также отрицательное.

В весенне-летний период для поселения характерен рост численности населения, что связано с притоком отдыхающих на дачи, расположенные на территории существующих населенных пунктов.

Таблица 2.4.1.2. Половозрастная структура населения Большеазясьского сельского поселения.

| Структура населения | 2010 год |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| Общая численность населения, в т.ч. по возрасту | 904 | 100 |
| моложе трудоспособного возраста | 30 | 3,3 |
| трудоспособного возраста | 499 | 55,2 |
| старше трудоспособного возраста | 375 | 41,5 |
| в т.ч. по полу |  |  |
| мужчины | 446 | 49,3 |
| женщины | 458 | 50,7 |

Этнический состав населения представлен несколькими национальностями, в основном - это русские, татары и мордва (мокша).

На территории поселения расположены несколько этнических сел:

- Новые Ржавцы, Родькино, Сейтяновка, Старое Мамангино (мордовские);

- Старое Аллагулово (татарское).

Промышленных предприятий на территории поселения нет. Единственным сельхозпредприятием является отделение ЗАО «Мордовский бекон - Ковылкино», на котором работают 10 человек. Большая часть трудоспособного населения работает в Москве вахтовым способом.

##### Выводы

- наблюдается сокращение численности из-за естественной убыли населения, дополненное отрицательным сальдо миграции;

- на территории поселения крайне низка доля населения моложе трудоспособного возраста, что в дальнейшем приведет к резкому сокращению численности населения.

### Прогноз численности населения

Демографический прогноз численности населения Большеазясьского сельского поселения, представленный в проекте, имеет целью анализ динамики изменения численности населения при наиболее  вероятностном сценарии демографического развития.

Низкая доля населения моложе трудоспособного возраста, отсутствие существующих предприятий, несовершенство инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры, превышение смертности над рождаемостью – эти факторы будут способствовать дальнейшему снижению численности населения.

Таблица 2.4-1 Возрастная структура населения Большеазясьского сельского поселения на период до 2030 года, %.

| Структура населения | 2010 | 2015 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| моложе трудоспособного возраста | 3,3 | 2,5 | 2,0 |
| трудоспособного возраста | 55,2 | 50 | 43 |
| старше трудоспособного возраста | 41,5 | 47,5 | 55 |
| Итого | 100 | 100 | 100 |

Таблица 2.4-2 Динамика изменения численности населенных пунктов Большеазясьского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2010 год | Первая очередь 2015 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Большой Азясь | 254 | 220 | 200 |
|  | Сутягино | 64 | 50 | 40 |
|  | Родькино | 45 | 35 | 25 |
|  | Новые Ржавцы | 74 | 60 | 50 |
|  | Сейтяновка | 92 | 73 | 65 |
|  | Старое Мамангино | 4 | 2 | - |
|  | Михайловское | 217 | 190 | 175 |
|  | Старое Аллагулово | 129 | 105 | 90 |
|  | Малая Ивановка | 25 | 15 | 5 |
| Итого | 904 | 750 | 650 |

В дальнейшем будет происходить дальнейшее снижение численности населения во всех населенных пунктах поселения. На расчетный срок в д. Старое Мамангино не останется постоянного населения.

Для возрастной структуры населения будет характерно увеличение доли населения старше трудоспособного возраста и, на расчетный срок, увеличение доли населения моложе трудоспособного возраста.

На первую очередь характерна тенденция к резкому сокращению численности населения, что во многом связано с отсутствием рабочих мест на территории поселения. К расчетному сроку, в связи с предлагаемыми мероприятиями, планируется создание новых рабочих мест на территории поселения, что должно снизить темпы убыли населения.

### Расселение

Территория Большеазясьского сельского поселения в её современных границах находится в северной части Ковылкинского района Республики Мордовия.

Размещение сельских населенных пунктов, приурочено к ландшафтам, благоприятным для сельского хозяйства при водоемах (приречные, приозерные) и при дорогах.

Специфика современного расселения связана с историческими особенностями хозяйственного освоения территории.

В последние годы наблюдается сокращение численности населения, а также «старение» населения. Особенностью в части расселения на территории сельского поселения стало развитие здесь рекреационной функции и «второго жилья» для городских жителей. В населенных пунктах большой процент жилых домов используется в качестве дачь.

Участки под садоводства и дачные некоммерческие объединения не выделены. Всего в муниципальном образовании насчитывается девять населенных пунктов. Это, в основном, отдельные населенные пункты, а также объединенные в единый населенный пункт но имеющие свои названия и границы это Родькино, Новые Ржавцы.

В перспективе не планируется существенных изменений в системе расселения.

## Экономическая база развития Большеазясьского сельского поселения. Современное состояние и прогноз развития

### Экономическая база

##### Современная ситуация

По состоянию на 01.01.2010 года на территории сельского поселения отсутствуют промышленные предприятия.

Единственным работодателем на территории является отделение ЗАО «Мордовский бекон - Ковылкино», на котором работают 10 человек.

##### Проектные предложения

На расчетный срок проектом предлагается организация промышленных предприятий, основной деятельностью которых является обработка местной сельскохозяйственной продукции. Данные предприятия могут располагаться в следующих населенных пунктах:

- с. Большой Азясь;

- с. Михайловское;

- д. Старое Аллагулово.

### Агропромышленный комплекс

##### Современная ситуация

Большеазясьское сельское поселение Ковылкинского района расположено в агропромышленной зоне Республики Мордовия, специализирующейся на производстве зерновых культур и картофеля в растениеводстве и молочной и мясной продукции в животноводстве.

Сельское хозяйство поселения представлено личным сектором. Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность отсутствуют.

По состоянию на 01.01.2009 г. сельскохозяйственные угодья занимали территорию площадью 13863 га (98,8 % от общей площади поселения). В сравнении с 2007 годом их площадь увеличилась на 88,9 % за счет присоединения к поселению Михайловского и Староаллагуловского сельских советов. Однако сельскохозяйственные угодья используются крайне слабо. Общая посевная площадь в 2009 году составила 142,7 га. Она сократилась по сравнению с 2008 годом на 4,3 %. Посевная площадь картофеля – 114,2 га, овощей – 21,0 га. Валовое производство, исходя из средней урожайности по Ковылкинскому району в личном секторе, составило: картофеля – около 1,3-1,4 тыс. тонн, овощей – около 300 тонн.

##### Проектные предложения

Развитие сельского хозяйства в поселении перспективно, прежде всего, ввиду наличия большого количества сельскохозяйственных угодий на его территории. В настоящий момент они используются крайне неэффективно. В перспективе, проектом предлагается организовать фермерские хозяйства по производству зерновых и зернобобовых культур, разведению крупного рогатого скота и по выращиванию мяса птицы. Предполагаемое место расположения фермерских хозяйств – с. Большой Азясь (выращивание зерновых и зернобобовых культур), с. Михайловское (разведение крупного рогатого скота), с. Старое Алагулово (производство продукции птицеводства).

### Рекреация и туризм

Туристическая отрасль является высокодоходной и способна оказывать стимулирующее воздействие на развитие других отраслей экономики, способствует увеличению налогооблагаемой базы и миграционной привлекательности поселения. Важнейшими факторами, которые оказывают влияние на доходность туризма, являются природно-климатические ресурсы и историко-культурное наследие.

На территории поселения расположены следующие памятники:

- Церковь вмч. Дмитрия Солунского (с. Большой Азясь);

- мемориала в память погибшим в Великой Отечественной войне (с. Михайловское, с. Большой Азясь, д. Старое Аллагулово;

- мемориальная доска, посвященная расстрелу крестного хода в с. Большой Азясь в 1919 г. (с. Большой Азясь, кладбище).

На расчетный срок проектом предлагается реставрация Церкви Дмитрия Солунского (с. Большой Азясь).

На территории поселения также возможна в перспективе организация сезонного сельского туризма. Этот вид туризма связан с горожанами, которые на летний период снимают дома в сельской местности и нанимаются на временную работу в сельскохозяйственные предприятия или в фермерские хозяйства. Организация такого вида отдыха, возможна при условии достаточного количества свободного жилья и благоприятных природных условий.

## Основные направления градостроительного развития территории поселения

### Планировочная организация территории

Планировочная структура территории Большеазясьского сельского поселения определяется планировочным каркасом Ковылкинского района, который является частью каркаса Республики Мордовии.

Основой планировочной структуры территории поселения являются: сложившийся транспортный каркас (магистральные линейные элементы транспорта) и (в меньшей степени) элементы инженерной инфраструктуры, природные планировочные оси (ручьи и реки).

В «Схеме территориального планирования Ковылкинского района» планировочные центры, в сочетании с основными коммуникационными осями, формируют в перспективе замкнутый устойчивый планировочный каркас территории района, открытый к дальнейшему развитию, и органично связанный с территориями соседних районов. Большой Азясь является одним из планировочных центров хозяйственной деятельности и возьмет на себя планировочную роль в организации территории сельского поселения.

### Функциональное зонирование территории

Предложения по функциональному зонированию базируются на анализе современного использования территории, природно-ресурсного потенциала и основных стратегических направлениях социально-экономического развития поселения.

Большая часть территории сельского поселения - это сельскохозяйственные земли. В проекте отмечена территория, рекомендованная «Схемой территориального планирования Ковылкинского района» для возобновления сельскохозяйственной обработки.

В границах рассматриваемой территории основное направление градостроительной политики органов местного самоуправления и привлекаемого к реализации проекта бизнеса - это реконструкция селитебных и промышленных территорий.

Зона реконструкции и благоустройства это территории сложившейся застройки. Предусматривается упорядочение существующей жилой усадебной застройки с развитием транспортных и пешеходных связей, отвечающих современным требованиям, завершение формирования сложившихся кварталов и придание им современных тенденций планировочной организации, а также повышения уровня благоустройства территорий.

В Генеральном плане Большеазясьского сельского поселения установлены следующие типы зон преимущественного функционального назначения:

- жилые зоны;

- общественно-деловые зоны;

- производственные зоны;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны специального назначения.

##### Зоны жилой застройки

Зоны индивидуальной жилой застройки постоянного проживания - основной вид существующей жилой застройки всех населенных пунктов. Запроектированы небольшие компактные территории для нового индивидуального жилищного строительства, завершающего кварталы существующей жилой застройки в селе Большой Азясь, Новые Ржавцы, Михайловское, Старое Аллагулово.

Исходя из специфики территории, состав объектов социального и культурно-бытового обслуживания, расположенных в жилой застройке, ориентирован, в первую очередь, на удовлетворение повседневных потребностей населения.

##### Общественно-деловые зоны

Система организации обслуживания населения и размещение административно-деловых зон принята с учетом сложившейся системы расселения Большеазясьского сельского поселения. Сеть небольших населенных пунктов, наиболее крупный населенный пункт Большой Азясь, определили создание общественно-делового центра Большеазясьского сельского поселения на базе существующего. Он занимает самое выгодное положение, располагается на равновеликом расстоянии от наиболее удаленных от него деревень. Здесь размещаются наиболее значимые объекты административные, здравоохранения, образования, культурно-бытового обслуживания населения всего поселения.

На территории удаленных от центра населенных пунктов, предусматривается размещение общественно-деловых зон для культурно-бытовых учреждений повседневного обслуживания населения.

##### Производственная зона

Для размещения объектов малого и среднего бизнеса в сфере сельхозпроизводства местного значения в поселении определены территории, занимаемые ранее объектами сельскохозяйственного производства (МТФ, базы техобслуживания).

##### Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Зона поселкового транспорта представлена сетью улиц в населенных пунктах. Выделены главные улицы каждого населенного пункта.

Зона внешнего транспорта - автомобильные дороги регионального и местного значения Ковылкинского района

Показаны существующие и проектные зоны инженерной инфраструктуры местного значения и зоны планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры.

##### Зоны сельскохозяйственного использования

Большая часть территории сельского поселения это сельскохозяйственные земли. В проекте отмечена территория рекомендованная Схемой территориального планирования Ковылкинского района для возобновления сельскохозяйственной обработки.

##### Зоны специального назначения

На территории поселения кладбища находятся у каждого населенного пункта. Расширения кладбищ на перспективу не требуется.

Таблица 2.6-1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

| Территория планирования мероприятий | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| с. Большой Азясь | блокированная жилая застройка 0,8 га | перспектива |
| с. Большой Азясь | индивидуальная жилая застройка 0,2 га | первая очередь |
| с. Большой Азясь | индивидуальная жилая застройка 1,0 га | расчетный срок |
| с. Большой Азясь | индивидуальная жилая застройка 1,0 га | перспектива |
| с. Большой Азясь | общественно- деловая застройка 0,3 га | первая очередь |
| с. Большой Азясь | объекты рекреации (спортплощадка) реконструкция 0,1 га | первая очередь |
| с. Большой Азясь | объекты рекреации (спортплощадка) 0,6 га | перспектива |
| Большой Азясь | производство (развитие малого и среднего бизнеса) реконструкция 5,8 га | расчетный срок |
| с. Михайловское | объекты рекреации (спортплощадка) 0,2 га | первая очередь |
| с. Михайловское | производство (развитие малого и среднего бизнеса) реконструкция 5,9 га | расчетный срок |
| д. Старое Аллагулово | объекты рекреации (спортплощадка) 0,2 га | первая очередь |
| д. Старое Аллагулово | производство (развитие малого и среднего бизнеса) реконструкция 8,8 га | расчетный срок |

### Архитектурно-пространственная организация территории

В основу архитектурно-планировочной организации населенных пунктов Большеазясьского сельского поселения положены следующие общие принципы:

- соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований (санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения и пр.);

- сохранение исторически сложившейся планировки;

- более полное освоение под жилую и общественную застройку территориальных резервов в границе населенного пункта;

- для упорядочения границ и земельных отношений границы всех населенных пунктов приняты в соответствии с границами земель населенных пунктов согласно кадастру.

Структура каждого населенного пункта формируется сетью улиц, пешеходных сообщений и зеленых насаждений со взаимоувязкой функциональных зон соответствующего населенного пункта.

## Жилищный фонд

### Современное состояние

Согласно данным Государственного комитета по статистике на 2008 год, общая площадь жилых помещений на территории Большеазясьского сельского поселения составляет 18 тыс. кв. м.

Данных по ветхому и аварийному жилью на территории поселения нет.

Средняя жилообеспеченность составляет 18,6 м.кв. общей площади на человека.

Новое жилищное строительство на территории поселения в последние годы не ведется.

### Проектные решения

Главная цель жилищной политики – улучшение качества жизни населения, что повышает инвестиционную привлекательность района и создает условия для закрепления молодых кадров в сельской местности.

Решения жилищной политики поселения должны быть достигнуты через выполнение следующих задач:

- строительство нового жилья на территории поселения, отвечающего необходимым нормативным требованиям;

- улучшение качества коммунальных услуг, благодаря их предоставлению на конкурентной основе;

- увеличение темпов ликвидации аварийного и ветхого жилья;

- полноценное инженерное обеспечение жилого фонда;

- развитие ипотечного кредитования;

- активное вовлечение частных инвестиций в жилищное строительство;

- изыскание территорий, оптимально подходящих для нового жилищного строительства;

- повышение качества возводимого нового жилья (в том числе и за счет использования более современных материалов);

- поддержка граждан, стремящихся к строительству индивидуальных домов путем изыскания свободных территорий и предоставления жилищных кредитов.

Общая площадь жилых помещений,  и средняя жилообеспеченность на перспективу представлены в следующей таблице.

Таблица 2.7-1 Общая площадь жилых помещений и средняя жилообеспеченность на территории Большеазясьского сельского поселения на 2008-2030 гг.

| № п/п | Показатель | 2008 год | 2015 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | 965 | 750 | 650 |
|  | Средняя жилообеспеченность, м.кв./чел. | 18,6 | 25 | 30 |
|  | Общая площадь жилищного фонда, тыс.кв.м. | 18 | 18,7 | 19,5 |
|  | Новое жилищное строительство за период, тыс. кв. м. | - | 1,5 | 1,6 |
|  | Убыль существующего жилищного фонда, тыс. кв. м. | - | 0,8 | 0,8 |
|  | Территория под новое жилищное строительство, га | - | 1 | 1,1 |

Среднегодовой объем нового жилищного строительства определен на перспективу в 0,15 тыс. кв. м. общей площади.

Основными центрами нового жилищного строительства на территории Большеазясьского сельского поселения будут являться 3 наиболее крупных населенных пункта: с. Большой Азясь, с. Михайловское, д. Старое Аллагулово.

## Культурно-бытовое обслуживание населения

##### Существующее положение

Важными показателями качества жизни населения поселения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Сложившаяся система культурно-бытового обслуживания населения сельского поселения сформировалась в годы советской власти, в совершенно иных экономических условиях. В последние годы, в связи с резким сокращением численности населения, некоторые существующие учреждения системы культурно-бытового обслуживания населения обладают избыточными мощностями, что приводит к их закрытию.

Также одной из важнейших проблем сельской системы культурно-бытового обслуживания населения является высокий моральный и физический износ существующих объектов.

На территории Большеазясьского сельского поселения расположены следующие объекты системы культурно-бытового обслуживания населения:

- средняя школа (с. Б. Азясь);

- клуба;

- 6 ФАП;

- библиотеки;

- магазина.

В следующей таблице приведена современная обеспеченность населения сельского поселения основными видами обслуживания в сопоставлении с действующими нормативами.

Данная таблица рассчитана с учетом численности населения по сельскому поселению 904 человека (на 01.01.2010 г.).

Таблица 2.8-1 Укрупненный расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания населения Большеазясьского сельского поселения

| Наименование учреждения | Единицы измерения | Фактическая вместимость | Фактическая вместимость на 1000 чел. | Норматив, на 1000 чел. | Уровень обеспеченности, % | Потребность на расчетный срок | Новое строительство | Территория под строительство, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Образование |
| Общеобразовательные школы | место | 125 | 138,3 | 95 | 145,6 | 58 | - | - |
| 2. Культурное обслуживание |
| Библиотека | ед. | 3 | - | - | - | 3 | - | - |
| Клубы | место | 600 | 663,7 | 80 | 829,6 | 123 | - | - |

##### Прогноз развития

Дальнейшее развитие системы культурно-бытового обслуживания население планируется на базе существующих объектов с улучшением их качественных параметров.

Задача обеспечения населения качественным культурно-бытовым обслуживанием зависит от следующих факторов:

- установления и закрепления правовыми нормами реально возможного и необходимого на текущем социально-экономическом этапе состава объектов обслуживания, которые обеспечат населению социально гарантированный комплекс услуг;

- закрепления правовыми нормами ответственности местных органов власти за организацию и функционирование комплексов стандартных услуг на основе использования объектов муниципальной и частной собственности при условии обеспечения для каждого человека благоприятной пространственной, социальной и экономической доступности этих объектов;

- создания стимулов, способствующих активизации малого предпринимательства в сфере социального обеспечения граждан (льготные кредиты и налогообложение, выделение участков и аренда помещений и т.д.).

Схемой территориального планирования Ковылкинского муниципального района предлагается следующая уровневая система организации культурно-бытового обслуживания населения. Предлагаются следующие уровни:

- повседневного обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения;

- периодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц;

- эпизодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы и др.).

Согласно предложениям Схемы учреждения повседневного обслуживания должны быть расположены в с. Большой Азясь. Предприятия периодического обслуживания, работающие в т.ч. и для нужд жителей Большеазясьского сельского поселения, должны располагаться в с. Рыбкино, предприятия эпизодического обслуживания - в г. Ковылкино.

Более подробно сведения об основных учреждениях культурно-бытового обслуживания населения Большеазясьского сельского поселения представлены ниже.

### Образование

##### Современная ситуация

На территории Большеазясьского сельского поселения расположена одна действующая средняя школа (в с. Большой Азясь). Проектная мощность школы 125 мест. Также на территории поселения расположено нефункционирующее здание школы в с. Михайловское.

На 2010 г. в школе обучалось 26 учеников, для их развозки используется школьный автобус.

В последние годы для школы свойственно сокращение численности учащихся (в 2008 году 32 учащихся).

##### Прогноз развития

На перспективу планируется сохранение существующей средней школы в с. Большой Азясь. Строительство новых объектов образования на территории поселения не планируется.

### Здравоохранение

##### Современная ситуация

На территории поселения расположены 6 ФАП:

- с. Б.Азясь;

- д. Сутягино;

- д. Ржавцы;

- д. Старое Мамангино;

- с. Михайловское;

- д. Старое Аллагулово.

В настоящее время амбулатория в Сутягино временно не функционирует.

##### Прогноз развития

Согласно Схеме территориального планирования Ковылкинского района учреждения здравоохранения более высокого уровня (аптека, участковая больница) должны располагаться в с. Рыбкино.

Проектом предлагается на расчетный срок закрытие 2 ФАПов, расположенных в с. Сутягино и д. Старое Мамангино.

### Культура

##### Современная ситуация

На территории поселения расположены 4 клуба (Б. Азясь, Сутягино, Старое Аллагулово, Михайловское) и 3 библиотеки (Б. Азясь, Михайловское, Старое Аллагулово).

Суммарная мощность клубных учреждений составляет 600 мест.

##### Прогноз развития

Мощности существующих учреждений культуры избыточны и на перспективу строительства новых объектов не требуется.

### Физкультура и спорт

##### Современная ситуация

На 2010 год единственным спортивным сооружением на территории поселения является спортивная площадка при школе в с. Большой Азясь.

##### Прогноз развития

На расчетный срок планируется организация спортивных площадок в с. Михайловское и д. Старое Аллагулово.

Также на расчетный срок предлагается реконструкция спортивной площадки при школе в с. Большой Азясь.

### Торговля и общественное питание

В настоящее время на территории сельского поселения расположены 2 магазина и одна выездная лавка.

Размещение предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения не регламентируется и определяется, прежде всего, спросом.

### Садово-дачные объединения

В настоящее время отдельных садово-дачных объединений на территории поселения нет. Существующие дачные участки расположены на территории населенных пунктов. Проектом не предлагается организация новых садово-дачных объединений.

### Кладбища

На 2010 год существующие кладбища расположены вблизи каждого населенного пункта. Существующих кладбищ достаточно и их расширение не требуется.

## Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт Большеазясьского сельского поселения представлен автомобильным транспортом. Большеазясьское сельского поселения связано автодорожной сетью с соседними регионами.

Сеть автомобильных дорог, в которую входят автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения республики, связывают Большеазясьское сельского поселения с городами Пензенской, Нижегородской, Рязанской областей и с городами Республики Мордовия.

Большеазясьское сельского поселения располагается на расстоянии порядка 30 км от г. Ковылкино (районного центра Ковылкинского района) и на расстоянии 150 км от г. Саранска.

Для дальнейшего устойчивого развития сельского поселения необходимо совершенствование и развитие транспортных связей.

### Автомобильные дороги

Каркас транспортной сети Большеазясьского сельского поселения формируется автомобильными дорогами регионального значения.

Таблица 2.9-1 Автомобильные дороги общего пользования, проходящие по территории Большеазясьского сельского поселения

| № п/п | Наименование дорог | Техническая категория | Протяженность автодорог, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | с твердым покрытием | с грунтовым покрытием |
| Регионального значения |
| 1. | «Ковылкино – Краснослободск» – с. Михайловское | V | 12,5 | 12,5 | – |
| 2. | «Ковылкино – Краснослободск» – с. Старая Самаевка – с. Старое Аллагулово | V,VI | 19,7 | 13,9 | 5,8 |
| 3. | д. Сейтяновка – с.Старое Мамангино | VI | 2,0 | – | 2,0 |
| 4. | д. Сейтяновка – д.Родькино – д. Новые Ржавцы | VI | 3,3 | – | 3,3 |
| Итого: | - | 37,5 | 26,4 | 11,1 |

Содержание и новое строительство автомобильных дорог регионального значения осуществляется Ковылкинским ДРСУ.

##### Транспортно-инвестиционный потенциал

Размещение Большеазясьского сельского поселения на автомобильной дороге регионального значения рассматривается проектом, как один из ресурсных потенциалов.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения – 37,5 км, в том числе с твердым покрытием – 26,4 км (70%).

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по поселению составляет 267 км на 1000 кв. км территории.

Высокая плотность асфальтированных дорог создает благоприятные условия для развития объектов придорожного сервиса.

Объектами дорожного сервиса являются здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств).

Согласно ст.25–26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности» для автомобильных дорог устанавливаются придорожные полосы. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 25 метров – для автомобильных дорог V категории.

##### Проектные предложения

В «Схеме территориального планирования Республики Мордовия» предлагается строительство автомобильных дорог регионального значения:

- а/д Михайловское (Ковылкинский район)– Мордовские Юнки (Торбеевский район), протяженностью – 4,0 км.

- а/д Старое Аллагулово (Ковылкинский район) – Татарское Тенищево (Атюрьевский район), протяженностью – 0,5 км.

В «Схеме территориального планирования Ковылкинского района» предлагается строительство автомобильных дорог местного значения муниципального района на территории Большеазясьского сельского поселения.

- а/д «Старое Аллагулово – Сутягино», протяженностью – 12,3 км.

- а/д «Сутягино – Бранчеевка», протяженностью – 1,8 км.

- а/д «Михайловское – Покровск», протяженностью – 1,4 км.

### Автомобильный транспорт

Общее количество автомобилей в Большеазясьском сельском поселении по состоянию на 01 января 2010 г. – 196 ед., уровень обеспеченности легковыми автомобилями – 190 ед. на 1 тыс. чел.

Таблица 2.9-2 Количество и структура автомобильного парка на 01 января 2010 года

| № п/п | Категория автомобиля | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Грузовых автомобилей | ед. | 25 |
| 2. | Легковых автомобилей | ед. | 171 |
| Итого: | ед. | 196 |

Таблица 2.9-3 Прогноз количества транспортных средств в Большеазясьском сельском поселении (количество машин – ед.; обеспеченность – ед. на 1 тыс. чел).

| Транспортные средства | Существующее положение | I очередь (на 2015г.) | Расчетный срок (на 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Индивидуальные | Всего | Индивидуальные | Всего | Индивидуальные | Всего |
| Общее количество автомобилей | 196 217 | 196 217 | 203 272 | 203 272 | 215 330 | 215 330 |
| в том числе |  |
| 1. легковые | 171 190 | 171 190 | 177 237 | 177 237 | 185 285 | 185 285 |
| 2. грузовые | 25 27 | 25 27 | 26 35 | 26 35 | 30 45 | 30 45 |

Примечание: Прогнозируемое количество транспортных средств определено с учетом сложившейся тенденции, выявившей увеличение доли транспорта в личной собственности.

### Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

##### Места постоянного и временного хранения транспортных средств

На территории Большеазясьского сельского поселения хранение индивидуальных автомобилей производится на территории в индивидуальной застройке.

##### Техническое обслуживание автотранспорта

Техническое обслуживание автотранспорта осуществляется на станциях технического обслуживания и на автозаправочных станциях, которые находятся не на территории сельского поселения.

##### Выводы

С повышением количества автомобилей в поселении необходимо запроектировать новые автозаправочные станции и станции технического обслуживания.

##### Проектные предложения

В проекте рассчитываются и проектируются новые автозаправочные станции и станции технического обслуживания для обслуживания автотранспортных средств на территории сельского поселения.

Проектный уровень автомобилизации на 2030 г. – 285 авт./1000 жит.

Места для постоянного хранения автомобилей

Проектом предлагается следующая структура мест для постоянного хранения автомобилей:

- В зонах усадебной и коттеджной застройки – 100% хранения на участках.

##### Автозаправочные станции

Расчет автозаправочных станций произведен исходя из нормы 1200 легковых автомобилей на одну колонку:

Таблица 2.9-4 Расчет требуемого количества автозаправочных станций

| Селитебные зоны | Население (2030 г), чел. | Количество личных автомобилей (2030 г) | Количество колонок | Количество станций | Площадь земельных участков под АЗС, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сельское поселение | 650 | 185 | 1 | 1 | 0,2 |
| Итого | 650 | 185 | 1 | 1 | 0,2 |

Станции технического обслуживания

Расчет станций технического обслуживания произведен исходя из нормы 200 легковых автомобилей на один пост:

Таблица 2.9-5 Расчет требуемого количества станций технического обслуживания

| Селитебные зоны | Население (2030 г), чел. | Количество личных автомобилей (2030 г) | Количество постов | Количество станций | Площадь земельных участков под СТО, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сельское поселение | 650 | 185 | 1 | 1 | 0,5 |
| Итого | 650 | 185 | 1 | 1 | 0,5 |

На расчетный срок (2030 год)

- Строительство новых автозаправочных станций:

- на а/д «Ковылкино – Краснослободск» – с. Михайловское» в районе с. Большой Азясь.

- Строительство станции технического обслуживания:

- в с. Большой Азясь ,в коммунально-складской зоне.

### Улично-дорожная сеть Большеазясьского сельского поселения

На территории Большеазясьском сельском поселении располагается девять населенных пунктов: с. Большой Азясь, с. Сутягино, д. Родькино, д. Новые Ржанцы, д. Сейтяновка, с. Старое Мамангино, с. Михайловское, с. Старое Аллагулово и д. Малая Ивановка.

Центром сельского поселения является с. Большой Азясь. Улично-дорожная сеть села Большой Азясь состоит из двух улиц. На территории села преобладает малоэтажная застройка деревянными домами (одно- и двухэтажные дома).

Автомобильными дорогами местного значения Большеазясьского сельского поселения являются следующие улицы и дороги села Большой Азясь: ул. Центральная и ул. Школьная.

Таблица 2.9-6 Автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность улиц, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общая протяженность | С твердым покрытием | Грунтовое покрытие |
|  | ул. Центральная | 2300 | – | 2300 |
|  | ул. Школьная | 900 | – | 900 |
|  | Подъезд к площади около администрации | 300 | 300 | – |
| Итого: | 3500 | 300 | 3200 |

Общая протяженность улично-дорожной сети с. Большой Азясь – 3,5 км, из них:

- с твердым покрытием (асфальтобетон) – 0,3 км;

- с грунтовым покрытием – 3,2 км.

Дороги и улицы на территории села Большой Азясь, имеющие грунтовое покрытие, находятся в удовлетворительном состоянии.

Таблица 2.9-7 Автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения на территории населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность улиц и дорог, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общая протяженность | С твердым покрытием (а/бетон) | Грунтовое покрытие |
|  | с. Сутягино | 2,1 | – | 2,1 |
|  | д. Родькино | 1,2 | – | 1,2 |
|  | д. Новые Ржанцы | 1,3 | – | 1,3 |
|  | д. Сейтяновка | 1,0 | – | 1,0 |
|  | с. Старое Мамангино | 0,4 | – | 0,4 |
|  | с. Михайловское | 3,6 | – | 3,6 |
|  | с. Старое Аллагулово | 3,7 | – | 3,7 |
|  | д. Малая Ивановка | 0,9 | – | 0,9 |
| Итого: | 14,2 | – | 14,2 |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов поселения, в основном, имеет грунтовое покрытие и находится в неудовлетворительном состоянии.

Основными проблемами существующих улично-дорожных сетей населенных пунктов поселения являются:

- все населенные пункты поселения имеют не удовлетворительное состояние улично-дорожной сети и требуют срочного ремонта или даже строительство новой улично-дорожной сети;

- техническое состояние улиц и дорог населенных пунктов не соответствует современным требованиям.

##### Проектные предложения

Проектом предлагается следующая классификация элементов улично-дорожной сети населенных пунктов на территории поселения:

- главные улицы: ширина в красных линиях – 15 м, ширина проезжей части – 7 м.;

- улицы в жилой застройке: ширина в красных линиях – 10 м, ширина проезжей части – 6 м.

Проектом предлагаются следующие мероприятия для улучшения улично-дорожных сетей населенных пунктов поселения:

На расчетный срок (2030 год)

- Реконструкция улично-дорожной сети села Большой Азясь, которая имеет грунтовое покрытие и находится в неудовлетворительном состоянии.

- Реконструкция улично-дорожной сети на территории населенных пунктов: с. Михайловское, с. Старое Аллагулово, д. Сейтяновка.

### Пассажирский транспорт Большеазясьского сельского поселения

На территории Большеазясьского сельского поселения пассажирский транспорт представлен автобусом. На территории поселения население обслуживает ООО «Ковылкинское АТП».

Автобусные перевозки осуществляются через автовокзал, расположенный в г. Ковылкино на ул. Пролетарская, д.15. На территории сельского поселения располагаются только автобусные остановки.

По территории сельского поселения проходит единственный автобусный маршрут, который обеспечивает автобусным сообщением только один населенный пункт:

- Ковылкино – Ст. Аллагулово, протяженностью – 48 км

Основные проблемы по автобусному сообщению:

- Населенные пункты поселения не имеют регулированного автобусного сообщения.

- Низкая рентабельность выполняемых рейсов:

- износ подвижного состава;

- невысокая платежеспособность населения;

- низкие тарифы на проезд;

- высокая стоимость ГСМ.

- Техническое состояние автомобильных дорог, по которым проходит автобусный маршрут.

##### Проектные предложения

Проектом предусматриваются следующие мероприятия для улучшения обслуживания населения пассажирским транспортом:

- Организация автобусного сообщения к населенным пунктам сельского поселения:

На расчетный срок (2030 год)

- в с. Михайловское (через с. Большой Азясь, с. Сутягино).

- Строительство новых автобусных остановок на территории следующих населенных пунктов:

На расчетный срок (2030 год)

- с. Михайловское;

- с. Сутягино;

- с. Большой Азясь.

- Реконструкция дорожной одежды на автомобильных дорогах, по которым пройдут автобусные маршруты для обеспечения безопасности движения, как на территории населенных пунктов, так и вне населенных пунктов.

## Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

##### Существующее положение

В Большеазясьском сельском поселении имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Большой Азясь, с. Сутягино, с. Михайловское, с. Старое Аллагулово, д. Малая Ивановка. Остальные населенные пункты сельского поселения обеспечиваются водой из шахтных колодцев.

Обеспеченность населения централизованной системой водоснабжения составляет: с. Большой Азясь – 90% населения, с. Сутягино – 65%, с. Михайловское – 80%, с. Старое Аллагулово – 85%, д. Малая Ивановка – 90.

Централизованное водоснабжение сельского поселения организованно из подземных вод нижнекаменноугольного терригенно-карбонатного водоносного комплекса, распространенного на территории поселения. Водоснабжение сельского поселения осуществляется посредством водонапорных башен.

Характеристика централизованных систем водоснабжения по отдельным населенным пунктам сельского поселения представлена ниже:

Таблица 2.10-1 Характеристика централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Источник водоснабжения (количество скважин, водонапорных башен) | Общий расход воды за 2009г. тыс. м3 | Состояние водонапорных башен | Протяженность водопроводных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Большой Азясь | две водонапорные башни | 8,5 | одна действующая | 5 |
|  | д. Родькино | одна водонапорная башня | - | не действующая | - |
|  | с. Старое Мамангино | одна водонапорная башня | - | не действующая | - |
|  | с. Сутягино | две водонапорные башни | 4,2 | одна действующая | 2 |
|  | с. Михайловское | три водонапорные башни | 10,3 | одна действующая | 2 |
|  | с. Старое Аллагулово | одна водонапорная башня | 7,6 | действующая | 4 |
|  | д. Малая Ивановка | одна водонапорная башня | 1,5 | действующая | 1 |
| - | Итого | - | 32,1 | - | 14 |

Общая протяженность сетей водоснабжения по сельскому поселению составляет 14,0 км.

Принципиальная схема водоснабжения сельского поселения следующая:

Вода водонапорных башен насосными станциями подается в уличные магистрали, а от них к кварталам застройки.

Острой проблемой в сельском поселении является большой процент износа сетей водоснабжения как внутриквартальных, так и магистральных, который составляет около 90%.

Необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

##### Выводы

- существующие сети требуют реконструкции из-за большого процента износа (около 90%);

- необходимо строительство новых сетей водоснабжения в существующей застройке, где они отсутствуют;

- необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

##### Проектные решения

Расходы воды

- Население

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети».

Таблица 2.10-2 Удельные суточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | 1аяочередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями; | 200 | 230 |
| - тоже без ванн | 140 | 160 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | 50 |
| Подвоз воды | 30 | 30 |

Примечание: удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в следующей таблице.

Таблица 2.10-3 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| № п/п | Наименование потребителя | Степень благоустройства | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество жителей, чел | среднесуточный расход, м3/сут | максимальный расход, м3/сут | количество жителей, чел | среднесуточный расход, м3/сут | максимальный расход, м3/сут |
|  | с. Большой Азясь | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн с ванными и местными водонагревателями | 55 | 11,0 | 13,2 | 82 | 18,86 | 22,63 |
|  |  | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 78 | 10,92 | 13,1 | 118 | 18,88 | 22,66 |
|  |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 87 | 4,35 | 5,22 | - | - | - |
|  | Итого |  | 220 | 26,27 | 31,52 | 200 | 37,74 | 45,29 |
|  | с. Сутягино | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | 2,5 | 3,0 | 40 | 2,0 | 2,4 |
|  | Итого |  | 50 | 2,5 | 3,0 | 40 | 2,0 | 2,4 |
|  | д. Родькино | Подвоз воды | 35 | 1,05 | 1,05 | 25 | 0,75 | 0,75 |
|  | Итого |  | 35 | 1,05 | 1,05 | 25 | 0,75 | 0,75 |
|  | д. Новые Ржавцы | Подвоз воды | 60 | 1,8 | 1,8 | 50 | 1,5 | 1,5 |
|  | Итого |  | 60 | 1,8 | 1,8 | 50 | 1,5 | 1,5 |
|  | д. Сейтяновка | Подвоз воды | 73 | 2,19 | 2,19 | 65 | 1,95 | 1,95 |
|  | Итого |  | 73 | 2,19 | 2,19 | 65 | 1,95 | 1,95 |
|  | с. Старое Мамангино | Подвоз воды | 2 | 0,06 | 0,06 | - | - | - |
|  | Итого |  | 2 | 0,06 | 0,06 | - | - | - |
|  | с. Михайловское | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн с ванными и местными водонагревателями | 36 | 7,2 | 8,64 | 42 | 9,66 | 11,59 |
|  |  | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 73 | 10,22 | 12,26 | 96 | 15,36 | 18,43 |
|  |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 81 | 4,05 | 4,86 | 37 | 1,85 | 2,22 |
|  | Итого |  | 190 | 21,47 | 25,76 | 175 | 26,87 | 32,24 |
|  | с. Старое Аллагулово | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 23 | 3,22 | 3,86 | 38 | 6,08 | 7,3 |
|  |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 82 | 4,1 | 4,92 | 52 | 2,6 | 3,12 |
|  | Итого |  | 105 | 7,32 | 8,78 | 90 | 8,68 | 10,42 |
|  | д. Малая Ивановка | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 15 | 0,75 | 0,9 | 5 | 0,25 | 0,3 |
|  | Итого |  | 15 | 0,75 | 0,9 | 5 | 0,25 | 0,3 |
| Всего |  | 750 | 63,41 | 75,06 | 650 | 79,74 | 94,85 |

- Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*): первая очередь – 50 л/сут.; расчетный срок – 60 л/сут. Расходы воды на поливку рассчитаны и приведены в табл.

Таблица 2.10-4 Расходы воды на поливку

| Очередь проектирования | Расчетные расходы воды на поливку, м3/сут. |
| --- | --- |
| Первая очередь | 37,5 |
| Расчетный срок | 39,0 |

- Промышленность

Прогнозные потребные расходы воды определены на основании анализа существующего водопотребления данных предприятий с учетом бюджетных организаций: на 1-ую очередь – 10 м3/сут., расчетный срок – 15 м3/сут. На проектируемых промышленных предприятиях проектом предусматривается строительство собственных водозаборных скважин.

В последующих стадиях проектирования расходы воды для нужд промышленности должны быть уточнены.

Таблица 2.10-5 Суммарные суточные расходы воды

| Наименование потребителя | Суточные расходы воды, м3/сут. |
| --- | --- |
|  | первая очередь | расчетный срок |
|  | среднесуточный расход | в сутки наибольшего водопотребления | среднесуточный расход | в сутки наибольшего водопотребления |
| население | 63,41 | 75,06 | 79,74 | 94,85 |
| промышленность | 10 | 10 | 15 | 15 |
| поливка улиц и зеленых насаждений | 37,5 | 37,5 | 39,0 | 39,0 |
| Неучтенные расходы (10%) | 6,34 | 7,51 | 7,97 | 9,49 |
| Итого | 117,25 | 130,07 | 141,71 | 158,34 |
| Округленно | 117 | 130 | 142 | 158 |

- Пожарные расходы воды

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на первую очередь и расчетный срок принимаются:

Таблица 2.10-6 Объем воды для нужд пожаротушения

| Наименование потребителя | Норма л/с | Кол-во одновр. пожар. | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Большой Азясь | 5 | 1 | 54 |
| с. Сутягино | 5 | 1 | 54 |
| с. Михайловское | 5 | 1 | 54 |
| с. Старое Аллагулово | 5 | 1 | 54 |
| д. Малая Ивановка | 5 | 1 | 54 |

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить на территории водопроводных сооружений.

- Источники водоснабжения

Источниками водоснабжения в Большеазясьском сельском поселении могут быть подземные воды и поверхностные источники.

Основным водоносным горизонтом, на котором базируется хозяйственно-питьевое водоснабжение является нижнекаменноугольный терригенно-карбонатный водоносный комплекс. Он залегает на глубине от 50 до 110 м. Водообильность горизонта характеризуется преобладающими удельными дебитами скважин от 1,0 до 5,0 л/с. По химическому составу воды пресные. Глубина скважин составляет 100 м. Расход воды в скважинах может быть увеличен. Однако, для определения эксплуатационных запасов, на рассматриваемой территории необходимо произвести гидрологические изыскания.

Поверхностные воды поселения представлены р. Б. Азясь и её притоками. Все реки на территории поселения являются малыми водотоками и не могут быть использованы в качестве источника водоснабжения для населенных пунктов поселения.

Исходя из этого, принято решение для водоснабжения Большеазясьского сельского поселения использовать подземные воды нижнекаменноугольного терригенно-карбонатного водоносного комплекса.

##### Выводы

Максимальные потребные расходы воды для муниципального хозяйственно-питьевого водопровода сельского поселения в настоящем генплане определены следующими величинами:

- 1-ая очередь – 130 м3/сут.,

- расчетный срок – 158 м3/сут.

Покрытие данных расходов для сельского поселения предусматривается за счет подземных вод. На первую очередь необходимо проведение гидрогеологических изысканий с утверждением запасов подземных вод.

##### Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.

На всех водозаборах должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

##### Схема водоснабжения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения Большеазясьского сельского поселения. Проектируемая схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения.

Водоснабжение сельского поселения планируется осуществлять от подземных вод нижнекаменноугольного терригенно-карбонатного водоносного комплекса. Также проектом предлагается проведение гидрогеологических изысканий с утверждением запасов подземных вод.

Схема водоснабжения Большеазясьского сельского поселения представляется следующим образом:

Вода подается в распределительную сеть населенных пунктов от водонапорных башен, расположенных на их территории.

Водопроводная сеть на территории поселения трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Емкость резервуаров необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды ориентировочно принимается в размере 10-15% от суммарного водопотребления.

Проектом предусматривается строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция изношенных сетей: с. Большой Азясь (реконструкция сети по ул. Молодежная, ул. Центральная), с. Сутягино (реконструкция сети по ул. Озерная), с. Михайловское (реконструкция сети по ул. Школьная, ул. Полевая), с. Старое Аллагулово (реконструкция сети по ул. Центральная).

Водоснабжение жителей остальных населенных пунктов Большеазясьского сельского поселения (д. Новые Ржавцы, д. Родькино, д. Сейтиновка, с. Старое Маммангино) предлагается осуществлять подвозом воды автоцистернами.

Одними из основных мероприятий, которые следует провести, являются:

- реконструкция существующих сетей и водонапорных башен (с. Большой Азясь, с. Сутягино, с. Михайловское, с. Старое Аллагулово);

- строительство новых водоразборных сетей (с. Большой Азясь, с. Михайловское);

- реконструкция водонапорных башен и водозаборных колонок;

- проведение гидрогеологических изысканий с утверждением запасов подземных вод;

- разработка проекта определения границ (II и III-го поясов) зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02.

### Водоотведение

##### Существующее положение

В настоящее время в Большеазясьском сельском поселении централизованная хозяйственно-бытовая система водоотведения отсутствует. Отведение сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется с помощью выгребов, из которых нечистоты ассенизационными машинами вывозятся на свалку и сельскохозяйственные поля.

##### Проектные решения

Расходы сточных вод

Жилая и общественная застройка

На основании СНиП 2.04.03.85* «Канализация. Наружные сети и сооружения» удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.

Таблица 2.10-7 Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | 1аяочередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями; | 200 | 230 |
| - тоже без ванн | 140 | 160 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 25 | 25 |
| Подвоз воды | 25 | 25 |

Таблица 2.10-8 Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки

| № п/п | Наименование потребителя | Степень благоустройства | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество жителей, чел | среднесуточный расход, м3/сут | максимальный расход, м3/сут | количество жителей, чел | среднесуточный расход, м3/сут | максимальный расход, м3/сут |
|  | с. Большой Азясь | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн с ванными и местными водонагревателями | 55 | 11,0 | 13,2 | 82 | 18,86 | 22,63 |
|  |  | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 78 | 10,92 | 13,1 | 118 | 18,88 | 22,66 |
|  |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 87 | 2,18 | 2,62 | - | - | - |
|  | Итого |  | 220 | 24,1 | 28,92 | 200 | 37,74 | 45,29 |
|  | с. Сутягино | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | 1,25 | 1,5 | 40 | 1,0 | 1,2 |
|  | Итого |  | 50 | 1,25 | 1,5 | 40 | 1,0 | 1,2 |
|  | д. Родькино | Подвоз воды | 35 | 0,88 | 0,88 | 25 | 0,63 | 0,63 |
|  | Итого |  | 35 | 0,88 | 0,88 | 25 | 0,63 | 0,63 |
|  | д. Новые Ржавцы | Подвоз воды | 60 | 1,5 | 1,5 | 50 | 1,25 | 1,25 |
|  | Итого |  | 60 | 1,5 | 1,5 | 50 | 1,25 | 1,25 |
|  | д. Сейтяновка | Подвоз воды | 73 | 1,83 | 1,83 | 65 | 1,63 | 1,63 |
|  | Итого |  | 73 | 1,83 | 1,83 | 65 | 1,63 | 1,63 |
|  | с. Старое Мамангино | Подвоз воды | 2 | 0,05 | 0,05 | - | - | - |
|  | Итого |  | 2 | 0,05 | 0,05 | - | - | - |
|  | с. Михайловское | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн с ванными и местными водонагревателями | 36 | 7,2 | 8,64 | 42 | 9,66 | 11,59 |
|  |  | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 73 | 10,22 | 12,26 | 96 | 15,36 | 18,43 |
|  |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 81 | 2,03 | 2,43 | 37 | 0,93 | 1,11 |
|  | Итого |  | 190 | 19,45 | 23,33 | 175 | 25,95 | 31,13 |
|  | с. Старое Аллагулово | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 23 | 3,22 | 3,86 | 38 | 6,08 | 7,3 |
|  |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 82 | 2,05 | 2,46 | 52 | 1,3 | 1,56 |
|  | Итого |  | 105 | 5,27 | 6,32 | 90 | 7,38 | 8,86 |
|  | д. Малая Ивановка | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 15 | 0,38 | 0,45 | 5 | 0,13 | 0,15 |
|  | Итого |  | 15 | 0,38 | 0,45 | 5 | 0,13 | 0,15 |
| Всего |  | 750 | 54,71 | 64,78 | 650 | 75,71 | 90,14 |

Промышленность

Прогнозный расход загрязненных сточных вод от промпредприятий, сбрасываемый в сельскую канализацию, принят на основе анализа существующего водоотведения:

- 1-ая очередь – 10 м3/сут.; расчетный срок – 15 м3/сут.

В последующих стадиях проектирования расходы по промышленности должны быть уточнены.

Таблица 2.10-9 Суммарный расход сточных вод

| Наименование пользователей | Суточные расходы стоков, м3/сут. |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | Средний | Максимальный | Средний | Максимальный |
| - жилая и общественная застройка | 54,71 | 64,78 | 75,71 | 90,14 |
| - промышленность | 10 | 10 | 15 | 15 |
| -неучтенные расходы (5%) | 2,74 | 3,24 | 3,79 | 4,51 |
| Итого | 67,45 | 78,02 | 94,5 | 109,65 |
| Округленно | 68 | 78 | 95 | 110 |

Схема водоотведения

В Большеазясьском сельском поселении предусматривается строительство централизованной системы водоотведения в с. Большой Азясь.

Для поселения предлагается централизованная раздельная система водоотведения. Для исключения попадания ливневых стоков в систему хозяйственно-бытового водоотведения предлагается строительство системы ливневой канализации в с. Большой Азясь.

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой системы водоотведения:

Отведение сточных вод от существующей и проектируемой застройки с. Большой Азясь осуществляется самотеком на локальные канализационные очистные сооружения. Очистка стоков на локальных очистных сооружениях будет проводиться по полной биологической схеме, с применением технологий денитрификации и дефосфотирования и доочисткой на фильтрах.

Производственные сточные воды после предварительной очистки на заводских очистных сооружениях принимаются в сельскую канализацию в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Намечается канализование районов новой застройки. Канализование существующей усадебной застройки предлагается на расчетный срок.

В населенных пунктах поселения с численностью населения менее 200 человек проектом предусматривается организация автономных систем водоотведения (септики).

### Энергоснабжение

##### Электроснабжение

Существующее положение.

Электроснабжение потребителей Большеазясьского сельского поселения осуществляется от Мордовской энергосистемы через распределительную подстанцию 110/10 кВ «Б.Азясь».

На ПС 110/10 кВ «Б.Азясь» установлен один трансформатор 2,5 МВА, что не обеспечивает надежного электроснабжения потребителей. Подстанция присоединена в рассечку ВЛ 110 кВ «ПС Троицк – ПС Рыбнино».

В Большеазясьском сельском поселении источники электроэнергии отсутствуют.

ВЛ 110 кВ находятся в удовлетворительном состоянии, опоры железобетонные.

Распределение электроэнергии по поселению осуществляется на напряжении 10/0,4 кВ.

Часть ВЛ 10 и 0,4 кВ имеют большой процент износа и требуют замены.

Часть ТП имеет один трансформатор, находится в неудовлетворительном состоянии и требует реконструкции.

Современный расход электроэнергии на одного человека составляет в среднем по поселению 1000 кВтч в год. Современный укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселению – 0,3 кВт/чел.

Электрические нагрузки. Проектная схема.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок для поселения с газовыми плитами – 2170 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составит в среднем по поселению – 0,41 кВт/чел.

Указанные нормы коммунально-бытового потребления на 1-ую очередь строительства составят соответственно 1520 кВтч/чел в год, 4340 часов и 0,35 кВт/чел.

При отсутствии газоснабжения отдельных населенных пунктов Большеазясьского сельского поселения (с. Старое Мамангино) природным газом, для пищеприготовления будут использоваться стационарные электроплиты. Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок для поселения со стационарными электроплитами плитами – 2750 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5500. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составит в среднем по поселению – 0,5 кВт/чел. Указанные нормы коммунально-бытового потребления на 1-ую очередь строительства составят соответственно 1900 кВтч/чел в год, 5000 часов и 0,38 кВт/чел.

Таблица 2.10-10 Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора Большеазясьского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | 1 очередь (2010-2015 г.г.) | Расчетный срок (2016-2030 г.г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Числ.населения, чел. | Максимальная электрическая нагрузка, кВт | Годовое электропотребление, тыс. кВтч | Численность населения, чел. | Максимальная электрическая нагрузка, кВт | Годовое электропотребление, тыс. кВтч |
|  | Большой Азясь | 220 | 77 | 334,4 | 200 | 82 | 434 |
|  | Сутягино | 50 | 17,5 | 76 | 40 | 16,4 | 86,8 |
|  | Родькино | 35 | 12,25 | 53,2 | 25 | 10,25 | 54,25 |
|  | Новые Ржавцы | 60 | 21 | 91,2 | 50 | 20,5 | 108,5 |
|  | Сейтяновка | 73 | 25,55 | 110,96 | 65 | 26,65 | 141,05 |
|  | Старое Мамангино | 2 | 0,76 | 3,8 | 0 | 0 | 0 |
|  | Михайловское | 190 | 66,5 | 288,8 | 175 | 71,75 | 379,75 |
|  | Старое Аллагулово | 105 | 36,75 | 159,6 | 90 | 36,9 | 195,3 |
|  | Малая Ивановка | 15 | 5,25 | 22,8 | 5 | 2,05 | 10,85 |
| Итого: | 750 | 262,56 | 1140,76 | 650 | 266,5 | 1410,5 |

Таблица 2.10-11 Максимальная электрическая нагрузка Большеазясьского сельского поселения с учетом промышленности и других потребителей

| Наименование потребителей | Электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчётный срок |
| Жилищно-коммунальный сектор | 0,3 | 0,3 |
| Промышленность и сельское хозяйство* | 1,5 | 1,5 |
| Прочие потребители | 0,2 | 0,2 |
| Итого (окр.) | 2,0 | 2,0 |
| То же, с учётом коэффициента одновременности (0,85) | 1,7 | 1,7 |

* - электрическая нагрузка промышленных и сельскохозяйственных предприятий может быть изменена в зависимости от характера инвестиционного развития

Максимальная нагрузка по Большеазясьскому сельскому поселению на первую очередь и расчетный срок составит 1,7 МВт.

Рост электрических нагрузок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и развитием промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Покрытие нагрузок предусматривается от Мордовской энергосистемы за счет развития электросетевого хозяйства.

Необходима реконструкция на первую очередь подстанции 110/10 кВ «Б.Азясь» с установкой на ней второго трансформатора 2,5 МВА.

Необходимо предусмотреть прокладку линий 10/0,4 кВ в пределах селитебной территории в кабельном исполнении.

При развитии с. Б. Азясь необходимым мероприятием будет расширение и модернизация существующих или строительство новых квартальных трансформаторных подстанций.

Необходима реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВ.

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

Местоположение электроподстанций, прохождение линий электропередач 10 кВ и выше показаны на «Схеме энергоснабжения Большеазясьского сельского поселения» в масштабе 1:10 000.

##### Теплоснабжение

Существующее положение.

Потребителями тепловой энергии являются: жилищно-коммунальный сектор, промышленные предприятия и прочие потребители поселения.

Теплоснабжение жилой застройки (ИЖС) – индивидуальное (котлы, генераторы на природном газе) или печное (на древесном топливе).

Теплоснабжение общественно-деловой застройки, промышленных и сельскохозяйственных предприятий поселения осуществляется от собственных источников теплоэнергии.

Тепловые нагрузки. Проектная схема.

Теплоснабжение потребителей поселения намечается от источников, работающих на природном газе.

Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения индивидуальной жилой застройки необходимо применять индивидуальные отопительные системы, топливом для которых будет природный газ (в редких случаях древесное топливо).

Также для теплоснабжения индивидуальной застройки возможно применение тепловых насосов.

Потребность в теплоэнергии общественно-деловой застройки, промышленных и сельскохозяйственных предприятий будет обеспечиваться от собственных теплоисточников, работающих, преимущественно, на природном газе.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора Большеазасьского сельского поселения определены по срокам проектирования на 1 очередь и расчётный срок в соответствии с гипотезой промышленного и сельскохозяйственного развития, изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = -30 0С (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»).

Согласно СНиП 2.04.07-86 (п.2.4, прил.2):

Таблица 2.10-12 Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят (Вт/м2 общей площади):

| Застройка | ИЖС, 1-2 этажа |
| --- | --- |
| Существующая | 230 |
| Новая | 177 |

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25;

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят для существующих зданий – 0,4; для новых – 0,6;

- укрупненный показатель теплового потока на горячее водоснабжение принят 407 Вт/чел.

Таблица 2.10-13 Расчетные тепловые нагрузки жилищно-коммунального Большеазясьского сельского поселения

| Показатель | Единица измерения | Первая очередь (2010-2015 г.г.) | Расчетный срок (2016-2030 г.г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел. | 750 | 650 |
| Общая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 18,8 | 19,5 |
| в т.ч. существующих сохраняемых ИЖС | тыс. м2 | 17,3 | 16,4 |
| новых ИЖС | тыс. м2 | 1,5 | 3,1 |
| Максимальный тепловой поток, всего | МВт | 6,6 | 6,6 |
|  | Гкал/час | 5,7 | 5,7 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 4,3 | 4,4 |
| в т.ч. существующих ИЖС | МВт | 4,0 | 3,8 |
| новых ИЖС | МВт | 0,3 | 0,6 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 1,1 | 1,1 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 0,5 | 0,5 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 0,7 | 0,6 |

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора Большеазясьского сельского поселения на 1 очередь и расчетный срок составят 5,7 Гкал/час.

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего теплофикационного оборудования. При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы.

##### Газоснабжение

Существующее положение.

Газоснабжение Большеазясьского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом.

Природный газ поступает в поселение по межпоселковому газопроводу от АГРС, расположенной в Рыбнинском сельском поселении, запитываемой от магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород». Природный газ поступает на газораспределительные пункты (ГРП), понижающие давление газа до низкого (до 0,005 МПа), от которых газ по газораспределительной сети низкого давления доходит до потребителей поселения.

Уровень газификации природным газом в поселении очень высокий. В Большеазясьском сельском поселении сооружено 7 ГРП (ГРШ).

Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

Уровень газификации сжиженным углеводородным газом – низкий, ввиду газификации поселения природным газом. Газоснабжение потребителей поселения СУГ осуществляется баллонами с ГНС г. Саранск.

Расход газа. Проектные решения.

Газоснабжение Большеазясьского сельского поселения планируется осуществлять природным и сжиженным газом.

Использование во всех отраслях хозяйства природного газа улучшит условия проживания населения, позволит использовать газ как топливо для отопительных систем, значительно снизит расходы на тепло- и энерговыработку.

Согласно СП 42-101-2003, удельное коммунально-бытовое газопотребление по поселению на перспективу составит 300 нм3/год для потребителей индивидуального жилищного фонда, 120 нм3/год – для потребителей многоэтажного фонда, с учетом централизованного горячего водоснабжения капитальной жилой застройки.

Таблица 2.10-14 Расход природного газа по Большеазясьскому сельскому поселению при 100 % газификации:

| № п/п | Населенный пункт | 1 очередь (2010-2015 г.г.) | Расчетный срок (2016-2030 г.г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения (проект.), чел. | Расход природного газа на пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды, тыс. куб. м/год | Расход природного газа на отопление, вентиляцию и ГВС жилой и общественной застройки, тыс. куб. м/год | Численность населения (проект.), чел. | Расход природного газа на пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды, тыс. куб. м/год | Расход природного газа на отопление, вентиляцию и ГВС жилой и общественной застройки, тыс. куб. м/год |
|  | Большой Азясь | 220 | 66 | 1735 | 200 | 60 | 1735 |
|  | Сутягино | 50 | 15 |  | 40 | 12 |  |
|  | Родькино | 35 | 10,5 |  | 25 | 7,5 |  |
|  | Новые Ржавцы | 60 | 18 |  | 50 | 15 |  |
|  | Сейтяновка | 73 | 21,9 |  | 65 | 19,5 |  |
|  | Старое Мамангино | 2 | 0,6 |  | 0 | 0 |  |
|  | Михайловское | 190 | 57 |  | 175 | 52,5 |  |
|  | Старое Аллагулово | 105 | 31,5 |  | 90 | 27 |  |
|  | Малая Ивановка | 15 | 4,5 |  | 5 | 1,5 |  |
| Итого: | 750 | 225 | 1735 | 650 | 195 | 1735 |

Потребление природного газа по Большеазясьскому сельскому поселению, без учета промышленных и сельскохозяйственных предприятий, составит почти 2 млн. куб. м/год на первую очередь и расчетный срок.

Для дальнейшей газификации населенных пунктов необходимо провести мероприятия по переводу жилищного фонда, теплоисточников, промышленных объектов и остальных потребителей сжиженного углеводородного газа на природный газ. Для этого необходимо строительство дополнительных газопроводов и газораспределительных сетей в поселении.

Предлагается газифицировать населенный пункт Сейтяновка посредством сооружения в нем нового ГРП. Также необходимо продолжать газификацию уже газифицированных населенных пунктов.

Сжиженный углеводородный газ возможно использовать для нужд населения (пищеприготовление, горячее водоснабжение, животноводчество), заправки автотранспорта, в мелких предприятиях и учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания, удовлетворения некоторых производственных потребностей сельского хозяйства (резка и сварка металла, лабораторные нужды и прочее).

Местоположение ГРП, трассы существующих и проектируемых газопроводов поселения показаны на «Схеме энергоснабжения Большеазясьского сельского поселения» в масштабе 1:10 000.

##### Связь

Телефонизация

В настоящее время на территории Большеазясьского сельского поселения расположены три АТС: в н.п. Большой Азясь, Михайловка и Старое Аллагулово.

Основным поставщиком услуг стационарной телефонной связи является Филиал в Республике Мордовия ОАО «ВолгаТелеком». Все промышленные и коммунальные объекты телефонизированы. Абоненты имеют выход на междугородную и международную сеть. Тип прокладки телефонных сетей – подземный, в кабельной канализации.

Телефонная сеть Филиала построена с использованием волоконно-оптических кабелей и кабелей связи с медными жилами, используются воздушные и радиорелейные линии связи.

Филиал в Республике Мордовия ОАО «ВолгаТелеком» имеет опорно-транзитную АТС в г. Саранск, через которую имеется выход на междугородную и международную сеть операторов дальней связи. Абоненты филиала и абоненты присоединенных операторов имеют возможность выбрать оператора дальней связи «при каждом выборе - hot choice» или «предварительным выбором - preselect». Способ связи – автоматический.

Все абоненты поселения имеют выход на междугородную и международную сеть.

Таблица 2.10-15 Перечень населенных пунктов Большеазясьского сельского поселения, где установлены АТС.

| № п/п | Перечень населенных пунктов, где установлены АТС | Количество абонентов |
| --- | --- | --- |
|  | с. Б.Азясь | 152 |
|  | с. Старое Аллагулово | 39 |
|  | с. Михайловское | 39 |

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом народнохозяйственного сектора составит 330 телефонов на 1000 жителей, на 1 очередь – 300 телефонов.

Потребность населения в телефонах по н.п. Большой Азясь составит:

- на первую очередь – 66 шт.;

- на расчетный срок – 66 шт.

Потребность населения в телефонах по н.п. Старое Аллагулово составит:

- на первую очередь – 32 шт.;

- на расчетный срок – 30 шт.

Потребность населения в телефонах по н.п. Михайловское составит:

- на первую очередь – 57 шт.;

- на расчетный срок – 58 шт.

В настоящее время сеть сотовой связи в поселении активно развивается. Поселение закрыто сотовой связью стандарта GSM-900/1800/1900. В поселении работают операторы сотовой связи «Мегафон GSM», «Би-Лайн», «МТС». Абонентам предоставляется местная, междугородная и международная связь (роуминг).

В поселении широкомасштабно развивается оптоволоконная связь, IP-телефония, Internet.

Услуги сети Internet предоставляются абонентам Филиала в Республике Мордовия ОАО «ВолгаТелеком» по коммутируемому доступу и с использованием широкополосного доступа по технологии ADSL. В настоящее время жители поселения имеют возможность широкополосного доступа в сеть Интернет с использованием технологии ADSL.

Количество пользователей сети Интернет постоянно растет. Все общеобразовательные учреждения поселения подключены к сети Интернет на скорости не менее 128 кбит/с.

Для обеспечения потребителей поселения средствами телефонной связи общего пользования и различными средствами телекоммуникаций проектом предусматривается создание современной системы связи для предоставления всевозможных услуг: выход на междугородние и международные линии связи, обеспечение Internet-канала, передача данных и прочее.

Основной проблемой телефонизации поселения является устаревшее аналоговое оборудование АТС.

Телефонную сеть необходимо развивать на базе цифрового станционного оборудования с использованием оптико-волоконных линейных сооружений, осуществлением выхода абонентов на междугородние линии связи по оптико-волоконным кабелям через коммутационные узлы.

Развитие телефонной сети возможно за счет внедрения радиосвязи и транкинговой связи, организуемых на частной основе. Система радиосвязи обеспечивает быстрое соединение между индивидуальными абонентами, предоставляет возможность групповой связи, имеет возможность прямой связи между радиостанциями без задействования базового блока, позволяет передавать данные.

Одним из мероприятий по развитию телекоммуникационных систем проектом предлагается внедрение в поселении оптико-волоконной сети связи.

Основными направлениями развития телефонной связи Большеазясьского сельского поселения являются:

- наращивание номерной емкости сельских АТС для обеспечения 100 % телефонизации населения;

- внедрение цифрового и электронного оборудования на телефонной станции, что улучшит качество связи и упростит обслуживание АТС;

- строительство телефонных сетей должно вестись по шкафной системе с организацией межшкафных связей, что повышает гибкость и надежность эксплуатационных сетей;

- развитие оптоволоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet.

Радиофикация и телевидение

В настоящее время в Большеазясьском сельском поселении осуществляется проводное трехпрограммное и эфирное радиовещание:

- три канала проводного радиовещания: «Маяк», «Радио России», «Юность»;

- каналы эфирного вещания: «Маяк», «Радио России», «Юность», «Радио Европа», «Мелодия», «Русское Радио», «Наше Радио» и пр.

Трансляцией проводного радиовещания занимается Филиал в Республике Мордовия ОАО «ВолгаТелеком». Филиал транслирует две программы: «Маяк» и «Радио России».

Опорно-усилительные станции (ОУС) расположены в г. Саранск.

Население поселения имеет возможность принимать государственные радиовещательные программы «Радио России» 0,765 и 70,52 МГц, «Маяк» 0,612 и 68,06 МГц и программу «Юность» 0,891 и 102,2 МГц.

Количество радиоточек проводного вещания постоянно уменьшается.

В поселении отсутствуют звуковые трансформаторные подстанции.

Спрос на услугу проводного вещания постоянно уменьшается, число абонентов с каждым годом уменьшается на 10 – 15 %.

Сеть проводного вещания является убыточной, количество радиоточек постоянно сокращается и развитие сети не планируется. Поддержание сетей проводного вещания требует значительных материальных затрат, поэтому необходимо переводить радиоточки проводного вещания, где это целесообразно, на эфирное вещание.

Для обеспечения возможности приема на большей части поселения федеральных, региональных и местных программ радиовещания необходимо развивать радиотрансляционную сеть эфирного (в основном) и проводного (где это целесообразно) вещания, включающую в себя радиотрансляционные узлы, приемно-передающие станции УКВ и FM диапазона и комплекс линейно-фидерных сооружений проводного вещания.

Прием программ вещания и подача их на станции радиотрансляционных узлов будет осуществляться по телефонным каналам междугородной связи и из эфира.

Система телевизионного вещания в Большеазясьском сельском поселении – SEKAM.

Население поселения имеет возможность принимать телевизионные каналы «ОРТ», «РТР», Региональные ТРК, «Спорт», «Культура», «НТВ», «ТВ-центр».

Трансляция эфирных телевизионных программ ведется как в метровом, так и в дециметровом диапазонах волн. Передача программ эфирного радиовещания осуществляется на ультракоротких волнах в диапазонах частот 66-74 МГц и 100-108 МГц.

В поселении необходимо увеличивать число транслируемых телепрограмм.

Перспективным развитием телевидения является переход на цифровое вещание. Для охвата большей части поселения цифровым телевещанием и трансляции федеральных и региональных TV программ потребуется развитие сети телевизионных станций и установка ретрансляторов TV с цифровыми передатчиками необходимых мощностей. На переходном этапе необходимо сохранять телевещание в аналоговом стандарте.

Для расширения количества принимаемых телевизионных каналов возможна организация в населенных пунктах систем кабельного телевидения с приемом TV программ спутникового телевидения.

### Инженерная подготовка территории

##### Существующее положение

В настоящее время на территории Большеазясьского сельского поселения отсутствует система ливневой канализации. Поверхностный сток с территории поселка по рельефу местности и кюветам вдоль дорог поступает р. Б. Азясь и её притоками. Отсутствие очистных сооружений поверхностного стока ведет к загрязнению данных водных объектов и тем самым ограничивает их использование в рекреационных целях.

##### Проектные предложения

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями рассматриваемой проектом на территории Большеазясьского сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация и очистка поверхностного стока;

- Благоустройство водотоков и водоемов.

1. Организация и очистка поверхностного стока

Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации поселковых территорий, наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Проектом предлагается проведение строительства сети ливневой канализации в комплексе с очистными сооружениями поверхностных сточных вод в следующих населенных пунктах сельского поселения:

В с. Большой Азясь проектом предлагается отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки путем устройства открытой системы водоотведения, которая включает в себя сеть открытых лотков (кюветов).

В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой.

Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м.

Трассировка водоотводящей сети производилась с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком. Поверхностные сточные воды с территории с. Большой Азясь, предусматривается сбрасывать после очистных сооружений ливневой канализации в р. Б. Азясь.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях ливневой канализации.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения должны быть предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков должно проводиться с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70% годового объема поверхностного стока. При этом на очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Всего предусматривается строительство одних локальных очистных сооружений дождевой канализации (колодец отстойник): в с. Большой Азясь.

В настоящее время имеется большое количество научно-производственных предприятий (НПП «Полихим», ЗАО «Севзапналадка», фирма «OyLabkoAb» (Финляндия) и другие), специализирующихся на разработке технологий очистки ливневых вод, производстве установок и станций полной заводской готовности различной производительности и степени очистки, в том числе в подземном исполнении.

Очищенные до нормативно чистых стоки, возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

В проекте дана принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответствующая масштабу и стадии проектирования.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, должны выполняться отдельной организацией на стадии специального проекта.

2. Благоустройство водотоков и водоемов

Проектом предусматривается благоустройство внутренних водотоков (р. Шустрый) находящихся в с. Старое Аллагулово. Для этого предлагается ряд мероприятия по улучшению их состояния:

- расчистка русела;

- частичное дноуглубление;

- благоустройство береговой полосы;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Кроме того, на территории Большеазясьского сельского поселения находятся пруды. Проектом предусматривается проведение мероприятий по благоустройству прудов в с. Старое Аллагулово. К мероприятиям по благоустройству относится:

- выкос жесткой надводной растительности;

- расчистка ложа пруда и его дноуглубление;

- благоустройство береговой полосы;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

## Состояние и охрана окружающей среды

Основной целью проектирования и строительства городов и населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

Экологическую ситуацию в сельском поселении на момент разработки проекта можно охарактеризовать, как слабо напряженную.

В данном разделе приводится анализ существующей экологической ситуации и дается комплекс природоохранных мероприятий, по основным направлениям:

- состояние и охрана воздушного бассейна;

- состояние и охрана водных ресурсов:

- санитарная очистка территории.

### Состояние и охрана воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Вклад Большеазясьского сельского поселения в загрязнение в целом по Ковылкинскому району, по сравнению с другими поселениями, характеризуется как совсем незначительный.

Основными источниками загрязнениями атмосферного воздуха на территории поселения являются котельные и автомобильный транспорт. Кроме того, источниками загрязнения атмосферного воздуха являются неорганизованные источники, это: свалки контейнерные и строительные площадки, сжигание отходов, горение торфа и др.

На территории сельского поселения отсутствуют промышленные предприятия, (кроме отделения ЗАО «Мордовский бекон - Ковылкино»), которые могли бы являться серьезными загрязнителями атмосферного воздуха.

Влияние автомобильного транспорта на загрязнение атмосферного воздуха

Для Большеазясьского сельского поселения, как и для всей республики Мордовии актуальной является проблема загрязнения воздуха выбросами от автотранспортных средств. За последние несколько лет произошло увеличение парка автотранспортных средств срок эксплуатации которых превышает 10 лет. Столь долгий срок эксплуатации автотранспортных средств не может не сказаться на ухудшении качества выхлопов автотранспортных средств. Необходимо также учитывать, что их выбросы более токсичны, чем выбросы от стационарных источников.

Основными загрязняющими веществами от передвижных источников являются: оксид углерода, оксиды азота, углеводороды (летучих органических соединений), и пр.сельского поселения не проводился анализ и расчет выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от передвижных источников.

Учитывая ежегодный рост единиц автотранспорта, можно предположить, что в ближайшие годы будет наблюдаться дальнейший рост выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за счёт передвижных источников.

Мониторинг атмосферного воздуха

Наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха на территории Большеазясьского сельского поселения не производится. На территории поселения отсутствуют стационарные посты Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с чем, невозможно достоверно оценить состояние атмосферного воздуха.

##### Проектные предложения по охране атмосферного воздуха

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- выявление и рекультивация существующих несанкционированных свалок на территории всего поселения;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

- организация системы мониторинга атмосферного воздуха в с. Большой Азясь;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков);

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

### Состояние и охрана водных ресурсов

Гидрография сельского поселения представлена р. Б. Азясь и её притоками, которая является притоком р. Мокши.

Основной причиной загрязнения рек и водоемов является отсутствие в поселении централизованной системы водоотведения. Отведение сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется с помощью выгребов, из которых нечистоты ассенизационными машинами вывозятся на свалку и сельскохозяйственные поля.

Также в настоящее время на территории Большеазясьского сельского поселения отсутствует система ливневой канализации. Поверхностный сток с территории поселка по рельефу местности и кюветам вдоль дорог поступает р. Б. Азясь и её притоками. Отсутствие очистных сооружений поверхностного стока ведет к загрязнению данных водных объектов и тем самым ограничивает их использование в рекреационных целях.

##### Проектные предложения по охране вод

Проектные решения, предлагаемые проектом (строительство очистных сооружений канализации, ливневой канализации и т.д.) направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль городских водотоков.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации», который был принят Государственной думой 12 апреля 2006 года.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек, в зависимости от угодий, прилегающих к водотоку, и, в зависимости от крутизны склонов, устанавливается от 30 до 50 м.

Таблица 2.11-1 Нормативные водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов на территории Большеазясьского сельского поселения.

| Водный объект | Ширина ВОЗ, м | Ширина ПЗП, м |
| --- | --- | --- |
| р. Большая Азясь | 100 | 50 |
| малые реки | 50 | 50 |
| ручьи | 50 | 50 |
| озера площадью более 0,5 км2 | 50 | 50 |

В пределах водоохранных зон (ВОЗ) и ПЗП вводится особый режим хозяйствования. В пределах ВОЗ запрещается:

- Использование сточных вод для удобрений почв;

- Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах ВОЗ допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощение вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями водоохранных зон запрещается:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- строительство централизованной системы водоотведения в с. Большой Азясь. Намечается канализование районов новой застройки, а канализование существующей усадебной застройки предлагается на расчетный срок;

- строительство локальных очистных сооружений в с. Большой Азясь;

- централизованная раздельная система водоотведения для поселения;

- строительство системы ливневой канализации в с. Большой Азясь для исключения попадания ливневых стоков в систему хозяйственно-бытового водоотведения;

- благоустройство и расчистка русел рек и озер;

- организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

### Санитарная очистка территории

Продолжающиеся загрязнения природной среды жидкими и твердыми отходами производства вызывают деградацию среды обитания и наносят ущерб здоровью населения, что в последнее время остается острой экологической проблемой, имеющей приоритетное социальное и экономическое значение.

Проблема сбора, утилизации, обеззараживания бытовых и промышленных отходов на территории поселения до конца не решена.

Источниками загрязнения окружающей среды являются коммунальные отходы, а также несанкционированные свалки.

В Большеазясьском сельском поселении, как и во многих городских и сельских поселениях России, остро стоит проблема отходов. Она обусловлена ежегодным увеличением их количества.

Твердые бытовые отходы поселения вывозятся на свалку твердых бытовых отходов города Ковылкино, расположенную в Ковылкинском районе.

Городская свалка расположена на юге от города Ковылкино, восточнее существующих городских канализационных очистных сооружений. Площадь городской свалки составляет 2,5 тыс.м2. Год начала эксплуатации – 1958г. Принимаются отходы IV-V классов опасности. Высота складирования 5,1 м.

Свалка ТБО находится за границей водоохраной зоны р. Мокша и вне зоны затопления 1 % обеспеченности.

Существующая система сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) – планово-регулярная, контейнерного типа и по заявкам. Обезвреживание ТБО производится методом захоронения на свалке.

Согласно Федеральной концепции обращения с твердыми бытовыми отходами, основными задачами управления отходами являются:

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- оптимальная эксплуатация полигонов ТБО с учетом последующих рекультивации территорий.

Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование.

##### Проектные предложения по санитарной очистки территории

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.

Генеральная схема очистки – проект, направленный на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов и уборке городских территорий.

Согласно статистическим данным численность населения Большеазясьского сельского поселения на 01.01.2010г. составила 904 человека.

На первую очередь (2015 г.) прогнозируется численность населения – 750 человек, а на расчетный срок (2030 г) – 650 человек.

Ниже приводится таблица с ориентировочными расчётами образования ТБО, согласно СНиП-2.07.01-98*.

Таблица 2.11-2 Ориентировочные расчёты образования ТБО

| Показатели | Существующее положение | I очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения (чел.) | 904 | 750 | 650 |
| Норма накопления ТБО на 1 человека, кг/год | 230 | 250 | 270 |
| Количество отходов, т/год | 207,9 | 187,5 | 175,5 |
| Норма накопления отходов на 1 человека, м3/год | 2,16 | 1,4 | 1,6 |
| Объем отходов, тыс. м3/год | 1,95 | 1,05 | 1,04 |

Численность населения является одним из основных факторов, определяющих объем работ по сбору и удалению ТБО, а также выбор оптимального варианта обезвреживания.

Настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия:

- Разработка и внедрение схемы санитарной очистки всех населенных пунктов поселения от твёрдых бытовых отходов;

- Организовать сбор и вывоз (При бестарном способе сбора и вывоза ТБО из населенных пунктов, в котором проживает менее 200 человек необходимо приобрести мешки объемом 50л.) Для сбора и вывоза ТБО бестарным способом необходима спецмашина с задней загрузкой на базе ГАЗ;

- Для осуществления мойки и дезинфекции контейнеров для сбора бытовых отходов необходимо приобретение моечной установки;

- Обновить существующую технику, занятую в системе обращения с отходами имеющую значительный технический износ;

- Рекультивация всех стихийных и несанкционированных свалок в поселении.

## Зеленые насаждения

##### Существующее положение

На территории с. Большой Азясь, а также остальных населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения, отсутствует организованная система зелёных насаждений общего пользования.

В настоящее время неблагоустроенные зелёные насаждения имеются только на территории с. Большой Азясь – аллея 40 лет Победы, площадью 0,5 га (по обмеру на чертеже М 1:2000), а также небольшой по площади озеленённый участок у администрации – 0,1 га (по обмеру на чертеже М 1:2000).

Озеленение на территории остальных населённых пунктов представлено посадками на приусадебных участках.

В границах населённых пунктов Большой Азясь, Старое Аллагулово, Сейтяновка имеются небольшие лесные массивы; на территории Родькино, Сейтяновка – фруктовые сады.

##### Проектное решение

Настоящим проектом организация новых зелёных насаждений общего пользования и благоустройство существующих предлагается только на территории с. Большой Азясь.

На первую очередь (2015 год) – только благоустройство существующих зелёных насаждений – 0,6 га.

На расчётный срок (2030 год) проектируются следующие зелёные насаждения:

- Сквер у церкви – 0,1 га.

- Бульвар с пешеходной дорожкой от церкви (от ул. Молодёжной до ул. Центральной) – 0,2 га.

- Сквер южнее ул. Молодёжная у проектируемого учреждения торговли и бытового обслуживания – 0,1 га.

- Сквер с пешеходной зоной у проектируемой площади по ул. Центральной – 0,5 га.

- Сквер в проектируемой спортивной зоне у стадиона – 0,3 га.

Общая площадь на расчётный срок, с учётом благоустройства существующих зелёных насаждений, составит 1,8 га, обеспеченность зелёными насаждениями общего пользования с. Большой Азясь на расчётный срок увеличится до 90,0 кв. м на 1 жителя (что больше норматива 10,0 кв. м на 1 жителя по СНИП 2.07.01-89* (2008) в 9 раз). Проектом предлагается увеличение нормы обеспеченности зелёными насаждениями в несколько раз, вследствие расположения с. Большой Азясь в лесостепной зоне, отсутствия вокруг населённого пункта крупных лесных массивов, для обеспечения комфортных условий проживания населения села, а также для улучшения эстетической привлекательности населённого пункта.

Для проектирования зелёных насаждений рекомендуется применять следующие породы деревьев и кустарников: ель, тополь, липа, сосна, клён, яблоня, боярышник, сирень, жимолость, барбарис, роза и др.

Большое значение в озеленении населённого пункта должно играть использование малых архитектурных форм, скульптурной пластики. Украшением улиц, скверов являются красиво оформленные партерные и вертикальные посадки, клумбы, газоны, живые изгороди, разнообразные элементы садово-парковой архитектуры.

Границы проектируемых зелёных насаждений необходимо закрепить на местности и установить режимы градостроительной деятельности на их территориях.

## Лесные насаждения

Территория сельского поселения расположена в лесостепной зоне.

В лесном фонде преобладающими породами являются: сосна, дуб низкоствольный, осина, ольха чёрная, встречается липа, ель; преобладающие типы леса – сосняки (лишайниковые, брусничные), сложные.

Леса находятся в управлении Ковылкинского территориального лесничества. Общая площадь лесов на территории поселения – 86 га, что составляет 0,6 % от общей площади поселения. По целевому назначению отнесены к защитным лесам.

Леса поселения выполняют защитные и природоохранные функции, используются местным населением для сбора пищевых ресурсов и лекарственных растений, в рекреационных целях.

# Баланс территории

Общая площадь Большеазясьского сельского поселения по состоянию на 01.01.2010 г. составляла 14032,5 га.

На расчетный срок границы Большеазясьского сельского поселения так же, как и границы отдельных населенных пунктов не изменятся. В результате проектных решений к расчетному сроку произойдут изменения в структуре земельного фонда.

Площадь земель населенных пунктов не изменится, однако произойдут небольшие изменения в их структуре. Это связано с реконструкцией дорог местного значения. В результате площадь зоны инженерных и транспортных коммуникаций может увеличиться на 50,3% и составит 26,6 га.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения сократиться незначительно (на 0,3%) в результате строительства новых автомобильных дорог регионального и местного значения.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и др. увеличатся на 36,8 га (на 43,8%). Это произойдет ввиду строительства новых дорог регионального и местного значения на территории поселения.

Земли лесного и водного фонда не претерпят изменений.

Более подробно изменение структуры земельного фонда Большеазясьского сельского поселения представлены в нижеследующей таблице:

Таблица 2.13-1 Изменения в структуре земельного фонда Большеазясьского сельского поселения

| Категории земель | Общая площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существующее положение (2009 г.) | Первая очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
|  | га | % | га | % | га | % |
| - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Территория населенных пунктов | 727,8 | 5,2 | 727,8 | 5,2 | 727,8 | 5,2 |
| в том числе: жилая зона | 188,1 | 1,4 | 188,1 | 1,4 | 188,1 | 1,4 |
| общественно-деловая зона | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| производственная зона | 30,7 | 0,2 | 30,7 | 0,2 | 30,7 | 0,2 |
| зона инженерных и транспортных инфраструктур | 17,7 | 0,1 | 22,1 | 0,1 | 26,6 | 0,2 |
| рекреационная зона | - | - | - | - | - | - |
| зона сельскохозяйственного использования | - | - | - | - | - | - |
| зона специального назначения | - | - | - | - | - | - |
| зона военных объектов | - | - | - | - | - | - |
| иные территориальные зоны | 491,3 | 3,5 | 485,9 | 3,5 | 481,4 | 3,4 |
| II. Территория за пределами населенных пунктов | 13304,7 | 94,8 | 13304,7 | 94,8 | 13304,7 | 94,8 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 12962,4 | 92,4 | 12950,4 | 92,3 | 12925,6 | 92,1 |
| Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | 84,1 | 0,6 | 96,1 | 0,7 | 120,9 | 0,9 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Земли водного фонда | 171,8 | 1,2 | 171,8 | 1,2 | 171,8 | 1,2 |
| Земли лесного фонда | 86,4 | 0,6 | 86,4 | 0,6 | 86,4 | 0,6 |
| Земли запаса | - | - | - | - | - | - |
| Территория всего (в границах обмера) | 14032,5 | 100,0 | 14032,5 | 100,0 | 14032,5 | 100,0 |

# Планируемое изменение границ населенных пунктов

В настоящее время населенные пункты не имеют утвержденных границ. На чертеже «Схема современного использование территории» показаны фактические границы населенных пунктов и границы земель населенных пунктов согласно кадастру.

Проектом предлагается считать кадастровые границы границами населенных пунктов.

# Риск уязвимости территории от опасных явлений природного и техногенного характера ДСП

## Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Источники природных чрезвычайных ситуаций

- метеорологические: сильный ветер, продолжительный дождь (ливень), гроза, град, туман, заморозок, сильный снегопад, сильная метель, гололед,;

- гидрологические: весеннее половодье;

- природные пожары: лесной пожар, торфяной пожар.

В таблице представлены природные опасные явления, возникновение которых возможно на территории района.

Таблица 5.1-1 Характеристика опасных природных явлений

| № п/п | Виды опасных явлений | Интенсивность | Средний период повторяемости | Район вероятных очагов возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | 1 раз в 3-5 лет | На всей территории поселения |
|  | Продолжительный дождь (ливень) | 120 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 3-5 лет | На всей территории поселения |
|  | Гроза |  | Ежегодно | На всей территории поселения |
|  | Град | размер 20 мм и более | 1 раз в 3-5 лет | На всей территории поселения |
|  | Туман | видимость менее 100 м | 1 раз в 5 лет | На всей территории поселения |
|  | Заморозок | снижение температуры на поверхности почвы до -3оС и ниже | 1 раз в 3-5 лет | На всей территории поселения |
|  | Сильный снегопад | 20 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 9-10 лет | На всей территории поселения |
|  | Сложное отложение (гололед и изморось, изморось и мокрый снег, гололед и мокрый снег) | Толщина отложения 20 мм и более с любой продолжительностью | 1 раз в 9-10 лет | На всей территории поселения |
|  | Заморозок, понижение температуры в воздухе на поверхности почвы в период вегетации сельскохозяйственных культур | Температура 0 0С и ниже | ежегодно | На все территории поселения |
|  | Сильный мороз | Минимальная температура -40 0С и ниже | 1 раз в 2-3 года | На всей территории поселения |
|  | Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожароопасности выше 10000 0С (по формуле В.Г. Нестерова) | ежегодно | Лесные массивы и сельхоз земли на всей территории поселения. |
|  | Природные пожары | Площадью более 20 га | 1 раз в 3-5 лет | Лесные массивы и сельхоз земли на всей территории поселения. |
|  |  | Площадью менее 20 га | Ежегодно |  |

Подробно все возможные на территории района чрезвычайные ситуации природного характера рассмотрены в разделе «Чрезвычайные ситуации природного характера»

Источники техногенных чрезвычайных ситуаций

- транспортные аварии (катастрофы);

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

Подробно все возможные на территории района чрезвычайные ситуации техногенного характера рассмотрены в разделе «Чрезвычайные ситуации техногенного характера»

## Чрезвычайные ситуации природного характера

Сильный ветер

Распространяются на всей территории поселения. Характеризуются скоростью при порывах 25 м/с и более. Вызывает разрушение построек, повреждение воздушных линий связи, электропередач, повал деревьев, нагон воды, повреждение сельскохозяйственных культур, перенос почвы, снега, затруднения в работе транспорта, строительства.

Продолжительный дождь (ливень)

Распространяется на всей территории поселения. Характеризуется выпадением осадков 120 мм и более за 12 часов и менее. Происходит размыв почв, дорог, возникновение текучего состояния почвы. Повреждение сельскохозяйственных культур, затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ, возможны аварии на инженерных коммуникациях. Возможно возникновение дождевого паводка.

Гроза

Возможно проявление на всей территории поселения. Средняя частота возникновения составляет 20-24 дней в году. С грозами связаны гибель людей и животных, поражение посевов и садов, лесные пожары на огромных территориях, особенно в засушливые сезоны, нарушения на линиях электропередач и связи. Грозы обычно сопровождаются ливнями, градобитиями, пожарами, резкими усилениями ветра.

Град

Возможно проявление на всей территории поселения. Наибольшую опасность представляет в населенных пунктах и на сельскохозяйственных территориях. Частота града размером 20 мм и более составляет менее 1 дня в году. В результате града может произойти разрушение остекления, повреждение строений, сельскохозяйственных культур, гибель животных.

Туман

Проявляется по всей территории поселения. Основную опасность представляет на территории населенных пунктов, трассах автомобильных дорог. В среднем частота возникновения тумана на территории поселения составляет 25-30 дней в году.

Сильный снегопад

Распространяется на всей территории поселения. Характеризуется выпадением осадков 20 мм и более за 12 часов и менее. В среднем возникает 1 раз в 9-10 лет. Вызывает обрыв воздушных линий электропередач и связи, затрудняет работу транспорта.

Сильная метель

Распространяется на всей территории поселения. В среднем частота возникновения этого опасного явления составляет 10-15 дней в году. Характеризуется сильной ветровой и снеговой нагрузкой, образованием снежных заносов. Вызывает обрыв воздушных линий электропередач и связи, нарушения в работе транспорта.

Гололед

Проявляется на всей территории поселения. Наибольшую опасность представляет в населенных пунктах и трассах воздушных линий электропередач. Раз в 9-10 лет возможно образование отложений толщиной 20 мм и более. Гололедные отложения создают дополнительную нагрузку на ЛЭП, увеличивая вероятность их обрыва, повышают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Заморозок

Проявляется на всей территории поселения. Наибольшую опасность представляет на сельскохозяйственных территориях. Характеризуются снижением минимальной температуры на поверхности почвы до 0оС и ниже. Заморозок такой интенсивности возникает на территории поселения раз в 3-5 лет. Наиболее опасны заморозки, происходящие поздней весной и ранней осенью, в период активной вегетации растений. Заморозки приводят к значительному повреждению сельскохозяйственных культур.

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями проектом определены следующие организационные мероприятия:

- организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС;

- контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи замена воздушных линий электропередач и связи на кабельные линии;

- обеспечение нормального функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда, своевременная организация контроля над транспортными потоками.

Природный пожар

Основной причиной возникновения природных пожаров является человеческий фактор, по вине граждан возникает 94 % (от их общего числа) природных пожаров, а также:

- 0,3 % — от сельхозпалов;

- 0,9 % — по вине заготовителей;

- 2,9 % — по вине организаций (МПС, лесозаготовительные предприятия);

- 1,9 % — от грозовых разрядов;

Меры предупреждения и снижения ущерба:

В основе работы по предупреждению природных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение его на основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей, контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, разъяснительную и воспитательную работу среди населения.

До начала пожароопасного сезона проверяется наличие средств пожаротушения, готовность противопожарных подразделений и формирований к практическим действиям по борьбе с пожарами.

С наступлением пожароопасного сезона население предупреждается об этом с помощью средств массовой информации.

В течение всего сезона от метеостанции поступает ежедневная информация о степени пожарной опасности по условиям погоды.

Комплекс мер по защите населения включает:

- своевременное обнаружение пожаров;

- постоянный контроль и прогнозирование состояния приземного слоя атмосферы и направления распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной разведки;

- своевременное оповещение должностных лиц и населения о характере развития чрезвычайных ситуаций и порядке действий в зависимости от ее развития;

- поддержание высокой готовности сил и средств, планируемых для проведения мероприятий по защите населения и работ по локализации и ликвидации очагов пожаров.

Необходимо проведение мероприятий по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:

- создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

- содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности;

- создание противопожарной полосы вокруг населенных пунктов размером 50 м от границ населенных пунктов поселения.

В поселении необходимо проводить широкую противопожарную пропаганду.

## Чрезвычайные ситуации техногенного характера

##### Аварии на транспорте

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в селе Большой Азясь являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке опасных грузов. Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной  аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей. Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах:

Таблица 5.3-1 Взрывопожароопасные вещества при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса вещества, кг | Пожар разлития | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Радиус пролива, м | Площадь разлива, м2 | Безопасное расстояние, м |  | Радиус огненного шара, м | Безопасное расстояние, м |
| Бензин | 15000 | 11,1 | 388,1 | 29 | 9000 | 52,3 | 275 |
| Мазут | 15000 | 9,7 | 295,57 | 26 |  |  |  |

Таблица 5.3-2 Взрыв ТВС при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м | Зоны поражения людей, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полные | Сильные | Средние | Слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| Бензин | 1500 | 43 | 53 | 75,7 | 147,5 | 19,8 | 51,9 | 88,1 | 135,8 |
| Мазут | 1500 | 41,9 | 51,6 | 73,6 | 145,5 | 18,7 | 49,2 | 83,5 | 128,7 |

##### Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия по снижению пожарной опасности жилой застройки населенных пунктов поселения

Основными мероприятиями по снижению пожарной опасности жилой и общественной застройки являются:

- возведение зданий и сооружений из несгораемых материалов;

- устройство противопожарных стен;

- соблюдение противопожарных разрывов, установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

- обеспечение территории противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов, установленных на городской водопроводной сети.

- снос ветхих и аварийных зданий

- реконструкция ветхих и аварийных зданий, с использованием современных негорючих материалов и установкой в них систем противопожарной сигнализации и систем автоматического пожаротушения (конкретные мероприятии выбираются на стадии проекта реконструкции здания)

- перевод потребителей сжиженного газа на природный, менее опасный во взрывопожароопасном отношении.

Мероприятия по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах

Основными мероприятиями по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах являются:

- разработка и реализация комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, учитывающих оснащённость и удалённость подразделений пожарной охраны (для предприятий расположенных на расстоянии более 3 км от ближайшего подразделения пожарной охраны необходимо устройство пожарных постов и т.п.);

- взрывоопасные и пожароопасные объекты не следует располагать по отношению к другим производственным зданиям и сооружениям с наветренной стороны для ветров преобладающего направления;

- применение средств автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, системы автоматического пожаротушения и т.д.);

- обеспечение подъезда пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям по всей их длине (с одной стороны – при ширине здания или сооружения до 18 метров и с двух сторон – при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов);

- применение несгораемых материалов при строительстве зданий и сооружений;

- устройство противопожарных стен;

- соблюдение противопожарных разрывов установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

- обеспечение территории предприятий противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов установленных на водопроводной сети.

Мероприятия по организации противопожарного водоснабжения

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на первую очередь и расчетный срок принимаются:

Таблица 5.3-3 Объем воды для нужд пожаротушения:

| Наименование потребителя | Норма л/с | Кол-во одновр. пожар. | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Большой Азясь | 5 | 1 | 54 |
| с. Сутягино | 5 | 1 | 54 |
| с. Михайловское | 5 | 1 | 54 |
| с. Старое Аллагулово | 5 | 1 | 54 |
| д. Малая Ивановка | 5 | 1 | 54 |

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить на территории водопроводных сооружений.

Общую вместимость водоемов для использования при тушении пожаров необходимо принимать из расчета 3000 м3 воды на 1 км2 территории поселения.

Таблица 5.3-4 Общая вместимость водоемов для использования при тушении пожаров

| Населенные пункты | норматив, м3/км2 | площадь, га | Общая вместимость водоемов, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Бол. Азясь | 3000 | 92,3 | 2770 |
| д. Новые Ржавцы | 3000 | 97,8 | 2940 |
| д. Родькино | 3000 |  |  |
| с. Михайловское | 3000 | 190,2 | 5710 |
| с. Ст. Аллагулово | 3000 | 146,5 | 4400 |
| д. Мал. Ивановка | 3000 | 33,1 | 1000 |
| д. Сейтяновка | 3000 | 27,1 | 820 |
| с. Ст. Мамангино | 3000 | 33,6 | 1010 |
| с. Сутягино | 3000 | 107,2 | 3220 |

Количество и места дислокации подразделений пожарной охраны

Выбор мест дислокации подразделений пожарной охраны осуществлялся на основании СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» и «Методических рекомендаций по определению мест размещения подразделений пожарной охраны в населенных пунктах в целях доведения времени прибытия первого подразделения пожарной охраны до нормативных значений».

Проектом предлагается строительство 1 пожарного депо на 2 автомобиля в с. Большой Азясь. Площадь земельного участка для размещения пожарных депо определена в соответствии с НПБ 101-95 и составляет 0,6 га.

# Первоочередные градостроительные мероприятия до 2015 года

## Население

Общая численность населения Большеазясьского сельского поселения будет снижаться, и к 2015 году составит 750 человек.

Таблица 6.1-1 Возрастная структура населения Большеазясьского сельского поселения к 2015 году, %.

| Структура населения | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| моложе трудоспособного возраста | 3,3 | 2,5 |
| трудоспособного возраста | 55,2 | 50 |
| старше трудоспособного возраста | 41,5 | 47,5 |
| Итого | 100 | 100 |

## Жилищное строительство

На период первой очереди планируется доведение средней жилообеспеченность до 25 кв. м./чел. общей площади.

Общая площадь жилищного фонда к концу периода 1 очереди  должна составить 18,7 тыс. кв. м., в т.ч. новое жилищное строительство 1,5 тыс. кв. м., а убыль существующего жилищного фонда 0,8 тыс. кв. м.

Под новое жилищное строительство потребуется порядка 1 га территории.

## Развитие социальной инфраструктуры

В сфере развития социальной инфраструктуры на первую очередь планируются следующие мероприятия:

- строительство спортивной площадки в с. Михайловское;

- строительство спортивной площадки в д. Старое Аллагулово.

## Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры поселения

В районе населенного пункта Старое Аллагулово выделяется территория около 2000 гектаров рекомендованная «Схемой территориального планирования Ковылкинского района» для возобновления сельскохозяйственного производства.

Требуется выполнение мероприятий по инженерной подготовке территорий и обеспечению инженерно-транспортной инфраструктурой территорий населенных пунктов.

Таблица 6.4-1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

| Территория планирования мероприятий | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| с. Большой Азясь | индивидуальная жилая застройка 0,2 га | первая очередь |
| с. Большой Азясь | общественно- деловая застройка 0,3 га | первая очередь |
| с. Большой Азясь | объекты рекреации (спортплощадка) реконструкция 0,1 га | первая очередь |
| с. Михайловское | объекты рекреации (спортплощадка) 0,2 га | первая очередь |
| д. Старое Аллагулово | объекты рекреации (спортплощадка) 0,2 га | первая очередь |

## Транспортная инфраструктура

### Автомобильные дороги

Строительство автомобильной дороги регионального значения Михайловское (Ковылкинский район) – Мордовские Юнки (Торбеевский район), протяженностью – 4,0 км.

## Развитие инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение

- Реконструкция существующих сетей (с. Большой Азясь, с. Михайловское, с. Старое Аллагулово);

- Строительство новых водоразборных сетей (с. Большой Азясь);

- Проведение гидрогеологических изысканий с утверждением запасов подземных вод;

- Реконструкция водонапорных башен и водозаборных колонок;

- Разработка проекта определения границ (II и III-го поясов) зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.

### Электроснабжение

Реконструкция подстанции 110/10 кВ «Б.Азясь» и установка на ней второго трансформатора 2,5 МВА.

Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии (большой % износа), и изношенных сетей 10/0,4 кВ.

Расширение и модернизация существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, либо строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Строительство ВЛ (КЛ) 10кВ.

Замена воздушных линий электропередач 10 кВ на кабельные 10 кВ.

Закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

### Теплоснабжение

Газификация н.п. Сейтяновка посредством сооружения в нем нового ГРП.

Развитие газораспределительной сети низкого давления для газификации жилищного фонда.

Проведение мероприятий по переводу жилищного фонда на природный газ.

## Охрана окружающей среды

В целях решения задач охраны окружающей  среды в проекте предлагаются следующие первоочередные мероприятия:

- Выявление и рекультивация существующих несанкционированных свалок на территории всего поселения.

- Организация системы мониторинга атмосферного воздуха в с. Большой Азясь.

- Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

- Организация гидромониторинга поверхностных водных объектов.

- Разработка и внедрение схемы санитарной очистки всех населенных пунктов поселения от твёрдых бытовых отходов.

## Зеленые насаждения

Настоящим проектом организация новых зелёных насаждений общего пользования и благоустройство существующих предлагается только на территории с. Большой Азясь.

На первую очередь (2015 год) – проектируется благоустройство существующих зелёных насаждений (0,6 га), что включает в себя обычные мероприятия по уходу за деревьями и кустарниками, замена, по возможности, малоценных пород на более ценные, подновление дорожек, создание клумб, установка скамеек и другое.

# Сводные технико-экономические показатели мероприятий по территориальному планированию поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | 1-ая очередь 2015 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория поселения всего | га | 14032,5 | 14032,5 | 14032,5 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1 | Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | га | 727,8 | 727,8 | 727,8 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 1.1.1 | жилая зона всего, в т.ч. | га | 188,1 | 188,1 | 188,1 |
|  |  | % | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | индивидуальная застройка | га | 188,1 | 188,1 | 188,1 |
|  |  | % | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 1.1.2. | общественно-деловая зона | га | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | производственная зона | га | 30,7 | 30,7 | 30,7 |
|  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.1.4 | зона инженерных и транспортных инфраструктур | Га | 17,7 | 22,1 | 26,6 |
|  |  | % | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 1.1.5 | рекреационная зона | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 1.1.6. | зона сельскохозяйственного использования | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 1.1.7. | зона специального назначения | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 1.1.8 | зона военных объектов | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 1.1.9 | иные территориальные зоны | га | 491,3 | 485,9 | 481,4 |
|  |  | % | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 12962,4 | 12950,4 | 12925,6 |
|  |  | % | 92,4 | 92,3 | 92,1 |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, энергетики и пр. | га | 84,1 | 96,1 | 120,9 |
|  |  | % | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
| 1.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
|  |  | % | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 1.6 | Земли водного фонда | га | 171,8 | 171,8 | 171,8 |
|  |  | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 1.7 | Земли запаса | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Общая численность постоянного населения | чел. | 904 | 750 | 650 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | -17 | -28,1 |
|  | в т.ч. по населенным пунктам |  |  |  |  |
| - | Большой Азясь | чел. | 254 | 220 | 200 |
| - | Сутягино | чел. | 64 | 50 | 40 |
| - | Родькино | чел. | 45 | 35 | 25 |
| - | Новые Ржавцы | чел. | 74 | 60 | 50 |
| - | Сейтяновка | чел. | 92 | 73 | 65 |
| - | Старое Мамангино | чел. | 4 | 2 | - |
| - | Михайловское | чел. | 217 | 190 | 175 |
| - | Старое Аллагулово | чел. | 129 | 105 | 90 |
| - | Малая Ивановка | чел. | 25 | 15 | 5 |
| 2.2. | Плотность населения | чел. на га | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| 2.3. | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
| 2.3.1. | население младше трудоспособного возраста | % | 3,3 | 2,5 | 2,0 |
| 2.3.2. | население в трудоспособном возрасте | % | 55,2 | 50 | 43 |
| 2.3.3. | население старше трудоспособного возраста | % | 41,5 | 47,5 | 55 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Средняя обеспеченность населения Sобщ. | м2 / чел. | 18,6 | 25 | 30 |
| 3.2. | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 18 | 18,7 | 19,5 |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | - | 104 | 108 |
| 3.3. | Общий объем нового жилищного строительства (ИЖС) | Sобщ., тыс. м2 | - | 1,5 | 1,6 |
|  | Территории под новое жилищное строительство | га | - | 1 | 1,1 |
| 4. | Объекты культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. | Объекты учебно-образовательного назначения | единицы мощности объектов социальной сферы |  |  |  |
|  | Школы | мест | 125 | 125 | 125 |
|  | Амбулатории | шт | 6 | 6 | 4 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | шт | 1 | 3 | 3 |
|  | Библиотеки | шт | 3 | 3 | 3 |
|  | Клубы | мест | 600 | 600 | 450 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 37,5 | 41,5 | 57,5 |
|  | регионального значения | км | 37,5 | 41,5 | 42,0 |
|  | местного значения района | км | 0 | 0 | 15,5 |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог местного значения сельского поселения | км | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| 5.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 190 | 237 | 285 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление |  |  |  |  |
|  | - всего, в том числе: | м3/сутки | 87,94 | 130,07 | 158,34 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сутки | - | 75,06 | 94,85 |
|  | - на производственные нужды | м3/сутки | - | 10 | 15 |
| 6.1.4. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сутки на чел. | 97 | 173 | 244 |
|  | -в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды | л/сутки на чел. | - | 100 | 146 |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | км | 14,0 | 14,08 | 15,34 |
| 6.2. | Водоотведение |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |
|  | - всего, в том числе: | м3/сутки | - | 78,02 | 109,65 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сутки | - | 64,78 | 90,14 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сутки | - | 10 | 15 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | - | - | 2,84 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Источник электроэнергии (подстанции) | МВА | 2,5 | 5 | 5 |
| 6.3.1. | Максимальная электрическая нагрузка, в.т.ч. | МВт | н/д | 2 | 2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | МВт | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 6.3.2. | Удельное комунально-бытовое электроэнергии на 1 чел. в год | кВтч/в год | 1000 | 1520 | 2170 |
| 6.3.3. | Годовое потребление жилищно-коммунального сектора | тыс. кВтч | 965 | 1140,8 | 1410,5 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора | Гкал/час | н/д | 5,7 | 5,7 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % |  |  |  |
| 6.5.2. | Потребление природного газа – всего, без учета промышленных и сельскохозяйственных предприятий, в том числе: | тыс. нм3/год | н/д | 1960 | 1930 |
|  | - на пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды | тыс. нм3/год | н/д | 225 | 195 |
|  | - на отопление ЖКС | тыс. нм3/год | н/д | 1735 | 1735 |
| 6.6. | Телефонизация |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | н/д | 300 | 330 |
| 6.6.2. | Потребность населения в телефонах | шт. | н/д | 155 | 154 |
| 6.7. | Зелёные насаждения |  |  |  |  |
| 6.7.1. | Зелёные насаждения общего пользования | га | - | 0,6 | 1,8 |
| 6.7.2. | Обеспеченность населения зелёными насаждениями общего пользования | кв. м/чел | - | 27,2 | 90,0 |
| 6.8 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.8.1 | Строительство открытых водостоков ливневой канализации | км | - | - | 3,13 |
| 6.8.2 | Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации | объект | - | - | 1 |
| 6.8.3 | Благоустройство водоемов | га | - | - | 1,73 |
| 6.8.4 | Благоустройство водотоков | км | - | - | 0,92 |